CОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 201_г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для дробильщика

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе в качестве дробильщика допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие  обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работ и допущенные к самостоятельной	 работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе дробильщик, должен пройти стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2.Периодический медицинский осмотр дробильщик проходит в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3.Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда дробильщик должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда дробильщик проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- при переходе из одного предприятия в другое;

- по требованию вышестоящей организации, ответственных лиц предприятия;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования.

4.Дробильщик должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования (дробилок); нарушении дробильщиком нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля; вышестоящего органа, ответственных лиц организации; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, произошедших на аналогичных производствах – внеплановый.

5.Дробильщик должен:

знать требования, изложенные в технологический картах при работе на дробилках, инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей по эксплуатации  и инструкции по охране труда;  устройство технологического оборудования (дробилок);

иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать основные способы защиты от их воздействия: основные вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, конструкции и материалы;

- возможность поражения электрическим током;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная запыленность, загазованность и влажность воздуха  рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- падение при выполнении работ на высоте;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента и оборудования;

- воздействие отрицательных температур;

- физические и нервно-психические перегрузки.

знать требования пожаровзрывобезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной защиты:

| Наименование СИЗ | Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Срок носки (в месяцах) |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМиПн | 12 |
| Ботинки кожаные пылезащитные | МиПн | 12 |
| Перчатки диэлектрические | Эн | дежурные |
| Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные) | Ми | до износа |
| Каска защитная |  | 24 |
| Очки защитные | ЗНГ | до износа |
| Респиратор |  | до износа |
| Вкладыши противошумные |  | до износа |
| Зимой на наружных работах и при работе в неотапливаемых помещениях дополнительно: |
| костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
| подшлемник зимний |  | 24 |
| сапоги кирзовые утепленные | Тн20 | 24 |
| При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобильных транспортных средств, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | ЗМиПн | 12 |
| Головной убор из хлопчатобумажной пыленепроницаемой ткани |  | 12 |
| Ботинки кожаные (сапоги кирзовые) | Ми(В) | 12 |
| Рукавицы комбинированные | Ми | до износа |
| Каска защитная |  | 24 |
| Очки защитные | ЗНГ | до износа |
| Респиратор |  | до износа |
| Вкладыши противошумные |  | до износа |
| Зимой на наружных работах дополнительно: |
| костюм для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани | Тн | 36 |
| сапоги кирзовые утепленные | Тн20 | 24 |
| подшлемник зимний |  | 24 |

уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6.Дробильщик не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7.О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

- организовать первую  помощь  пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;

- сообщить о случившемся руководителю подразделения;

- сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

8. Обо всех замеченных неисправностях технологического оборудования дробильщик должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

9.Дробильщик несет ответственность за:

- выполнение требований технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей по эксплуатации технологического оборудования (дробилок) и инструкции по охране труда;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- исправность и сохранность эксплуатируемого технологического оборудования;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия дробильщика, нарушающего требования технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей по эксплуатации  и инструкции по охране труда;

10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативно-технических документов по охране труда, дробильщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым  кодексом Республики Беларусь.

11. Запрещается находиться на территории предприятия, на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Дробильщик, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе (отстраняется от работы) в соответствующий день.

12. Дробильщик обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя об неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Перед началом выполнения работы необходимо:

- осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено посторонними предметами. При необходимости очистить рабочее место и подходы к нему от мусора, остатков строительных материалов и посторонних предметов, а в зимнее время – от снега и льда, при необходимости посыпать их песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

14.Проверить исправность обслуживаемого оборудования (дробилки):

- наличие смазки в подшипниках;

- натяжение клиновых ремней;

- нет ли кусков материала в зеве дробилки;

- проверить готовность к работе технологического оборудования, электрооборудования и заземляющего контура. При неисправности дробилки не допускается приступать к работе до полного устранения неисправности.

15.Перед пуском в работу дробилки дробильщик должен подать звуковой сигнал (предупредительный) согласно схеме сигналов.

16.Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность.

17.Убедиться в отсутствии людей на дробилке и в других опасных местах вблизи дробилок.

18.Осмотр должен производиться при неработающей дробилке. После осмотра дробильщик перед пуском дробилки в работу обязан опробовать работу всех механизмов дробилки на холостом ходу.

19.Запуск дробилки после ремонта или монтажа в работу должен производиться только после проверки отсутствия в опасной зоне людей и предметов, а также под наблюдением руководителя работ, производившего строительно-монтажные работы, при обязательном участии мастера производственного участка или лиц, заменяющих их.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

20.Пуск дробилки в работу допускается производить, предварительно убедившись в отсутствии материалов в зеве дробилки и в отсутствии людей в течке под дробилкой.

21.Подавать в дробилку материалы соответствующей крупности. Удаление сверхмерных кусков из зева дробилки необходимо производить с помощью грузоподъемных средств после полной остановки дробилки и питателя.

22.Не допускать попадания в дробилку недробимых (металлических) предметов, подпора материалов в месте разгрузки материалов из дробилки в конвейер.

23. Пуск конвейеров и дробилки производить через 1-2 мин после подачи установленных сигналов о готовности смежных с ним механизмов.

24. После включения (согласно производственной инструкции) дробильной установки необходимо прослушать ее работу. При обнаружении постороннего шума или стука, несвойственного нормальной работе оборудования, остановить его для устранения неполадок. До устранения неполадок к выполнению работы не приступать.

25. Для безопасной работы дробилки необходимо контролировать:

- непрерывность поступления на дробилку исходных материалов;

- отсутствие посторонних стуков и шумов;

- нормальную работу катков.

26. Во время ведения технологического процесса дробильщик обязан:

- обеспечивать выпуск качественной продукции заданных фракций;

- регулировать подачу сырья и воды на орошение;

- вести наблюдение за сигналами и подавать необходимые сигналы по ведению технологического процесса, иметь постоянную связь со смежными участками;

- не допускать присутствия посторонних лиц в рабочей зоне.

27.Все профилактические и ремонтные работы проводить только в присутствии руководителя работ.

28.Применяемые при производстве ремонтных работ инструменты, предохранительные приспособления должны быть в установленные сроки освидетельствованы и испытаны в соответствии с действующими правилами и нормами.

29.Производить регулярный наружный осмотр оборудования дробилки.

30.Запрещается работа на дробилке при:

- отсутствии предохранительных приспособлений;

- ослаблении шпонок у зубчатых колес, шкивов или маховиков, а также ослаблении крепежных болтов;

- повреждении крепления дробящих плит;

- отсутствии предохранительных шпилек к муфте приводного шкива камнедробилки;

- образовании трещин и сколов станины, дробящих плит.

31.Находясь непосредственно на рабочем месте, дробильщик должен:

- быть внимательным ко всем предупредительным и запрещающим знакам, установленной сигнализации;

- иметь в рабочей зоне необходимые предупредительные и запрещающие знаки;

- следить за сохранностью ограждений, плакатов по охране труда.

32.Над загрузочным отверстием дробилки должен быть устроен временный настил с козырьком, исключающий падение различных предметов на людей, работающих в зоне ремонта дробилки.

33.Ремонт электрооборудования, электросети, рубильников, прочего электрооборудования разрешается производить только электротехническому персоналу.

34.Загрузка материала в дробильные и измельчительные машины, а также транспортирование дробленого (измельченного) материала должны быть механизированы.

35.Пусковые устройства дробильных и измельчительных машин должны быть сблокированы с пусковыми устройствами питателей. Блокировки должны исключать подачу материала в неработающие машины при случайных остановках.

36.Загрузочные и разгрузочные устройства (воронки, затворы) дробильных и измельчительных машин должны иметь укрытия и оснащаться системами пылеподавления (пылеулавливания) - установками аспирации или гидрообеспыливания. Барабанные сита должны быть оборудованы системами вытяжной вентиляции.

37.Устройства для увлажнения и гидрообеспыливания материала при его дроблении или измельчении должны быть сблокированы с дробильным или измельчительным оборудованием. Системы увлажнения должны автоматически выключаться при холостой работе оборудования.

38.Запрещается дробление и измельчение влажных материалов, реагирующих с водой с выделением взрывоопасных или вредных газов.

39.Пуск, эксплуатация и обслуживание дробильного и измельчительного оборудования должны производиться в соответствии с инструкциями, утвержденными нанимателем.

40.Осмотр и ремонт дробильных и измельчительных машин, очистка желобов и рабочего пространства от материала или посторонних предметов, а также другие работы, требующие спуска людей в желоба или рабочее пространство, должны производиться и выполняться по наряду-допуску.

41.Перед внутренним осмотром и ремонтом рабочего пространства машин необходимо проконтролировать состояние воздушной среды на содержание вредных веществ.

42.Хранение на рабочих площадках у дробильных и измельчительных машин стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений запрещается. Их хранение должно быть предусмотрено в специально отведенных местах на стеллажах или в таре.

43.Загрузочные устройства конусных и щековых дробилок необходимо закрыть по периметру глухим ограждением с лазами. Лазы должны иметь крышки, сблокированные с пусковыми устройствами дробилок.

44.Кулачковые, горизонтальные и вертикальные молотковые дробилки должны иметь блокировку, исключающую возможность запуска дробилки при открытой крышке корпуса. Открывание и закрывание крышек корпусов кулачковых и горизонтальных молотковых дробилок массой более 50 кг должны производиться механизированным способом.

45.Рабочая площадка дробильщика должна иметь съемное решетчатое металлическое ограждение для предохранения от возможного попадания на площадку кусков материала, выброшенных из дробилки.

46.При наличии пульта управления его помещение должно быть застеклено небьющимся стеклом с ограждением металлической сеткой с ячейками размерами не более 1,5x1,5 см.

47.Остановка дробилки, кроме аварийных случаев, разрешается после полной переработки загруженного материала и удаления с питателя нависших кусков материала. При длительной остановке питателя материал с него должен быть удален.

48.В случае аварийной остановки дробилок, остановка и запуск должны выполняться согласно инструкции, утвержденной нанимателем.

49.Запрещается без отключения оборудования извлечение и разбивка кусков материала, застрявших в рабочем пространстве машины, с помощью ручного инструмента. Резка и удаление металлических предметов, попавших в дробилку, должна производиться по наряду-допуску.

50.При спуске людей в рабочее пространство дробилок должны применяться предохранительные пояса, а над загрузочными отверстиями дробилок должны устраиваться временные перекрытия, исключающие случайное падение посторонних предметов на работающих.

51.Дробление материалов, образующих при измельчении взрывоопасную пыль, должно производиться с выполнением мероприятий, исключающих взрывы пыли, а также образование тройных взрывоопасных смесей «пыль - горючий газ - воздух».

52.В случаях вынужденного отсутствия на рабочем месте, при перерывах в работе по возвращении проверить, не нарушены ли за время отсутствия предохранительные мероприятия.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

53.Отключить дробилку только после переработки материала, находящегося в зеве дробилки.

54.Отключить насос системы смазки после полной остановки дробилки.

55.Убедившись, что электропитающая линия проводов дробилки отключена, на пусковых устройствах вывешены запрещающие плакаты «Не включать – работают люди», произвести очистку сооружения от пыли и грязи, осмотреть механизмы с целью выявления дефектов.

56.Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место.

57.Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

58.Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

59.Обо всех имевших место недостатках сообщить руководителю работ.

60.Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

61.Дробилка (конвейер, и т.п.) должны быть немедленно остановлены в случаях, если:

- слышны стуки, удары в двигателе или обнаружены их неисправности, которые могут привести к аварии;

- возник пожар;

- ощущается запах гари или дыма из электродвигателя;

- заметно увеличение вибрации двигателя.

- дробильщик должен аварийно остановить конвейер (нажать кнопку «Стоп») и только затем доложить руководству.

62.После аварийной остановки дробилки (конвейеров) пуск ее может быть произведен с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию установки.

63.В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии дробильщик обязан немедленно перевести пусковые устройства электродвигателей и рычагов управления в положение «Стоп».

64.При несчастном случае дробильщик должен оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю работ, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

65. При обнаружении возгорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и руководству организации;

- приступить к тушению пожара имеющимися  первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

СОГЛАСОВАНО:

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ: