CОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 20__ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для лаборанта

физико-механических испытаний

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К выполнению механических испытаний допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие  медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы, получившие удостоверение по охране труда и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе лаборант физико-механических испытаний (в дальнейшем «лаборант») должен пройти стажировку в течение первых 2-14 смен (в зависимости от квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2.Периодический медицинский осмотр лаборант должен проходить  в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3.Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда лаборант должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда лаборант проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- при переходе из одной организации в другую;

- по требованию вышестоящей организации, ответственных лиц организации;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрении новых технологических процессов.

4Лаборант должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда, или внесении изменений к ним; изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструмента, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда; нарушении лаборантом нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц организации; при перерывах в работе более, чем 6 месяцев, при поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

5Лаборант должен иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия основные вредные и опасные производственные факторы:  химические опасные и вредные производственные факторы,  недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, острые кромки, заусенцы и шереховатость инструментов и оборудования.

5.1Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока зависит от рода (постоянный и переменный), величины напряжения и силы тока; продолжительности воздействия электрического тока на организм человека; условий внешней среды.

Внешними проявлениями электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи тела человека.

  - Лаборант должен:

- знать требования, изложенные в инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда;

- знать устройство оборудования, применяемого в лаборатории;

знать требования электро- и пожаробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим организаций;

- Халат  х/б     - 12 мес.    – 3Ми

- Фартук прорезиненный с нагрудником   - дежурный

- Перчатки резиновые  - до износа

- Очки  защитные  - до износа    - Г

- Куртка х/б на утепляющей прокладке – 36 мес.    – Тн

- Сапоги резиновые                                  - 12 мес.     - Мп

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6.Лаборант не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7.Лаборант обязан знать порядок уведомления администрации о случаях травмирования, появления опасности, грозящей аварией или пожаром.

При несчастном случае на производстве свидетель, потерпевший (по возможности) должны принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи и предотвращению травмирования других лиц, сообщить о происшествии непосредственному руководителю потерпевшего или другому должностному лицу.

Непосредственный руководитель или другое должностное лицо:

- обеспечивает незамедлительное оказание потерпевшему доврачебной помощи, вызов медицинских работников на место происшествия, доставку его в лечебно-профилактическое учреждение;

- принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на других лиц, развития аварийной ситуации;

- сохраняет до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью работников и других лиц, не приведет к аварии;

- сообщает о происшедшем руководителю подразделения (нанимателю).

8.Обо всех замеченных неисправностях оборудования, приборов и приспособлений лаборант должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

9.Лаборант несет ответственность за:

- выполнение требований инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда, правил электро- и поажробезопасности;

- соблюдение установленного порядка производства работ;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- сохранность закрепленного за ним оборудования и приспособлений;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия лаборанта, нарушающего требования инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда.

10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда лаборант привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

11.Лаборант, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день (смену).

12.Лаборант обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором,

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ  РАБОТЫ.

13.Организация рабочего места лаборанта должна обеспечивать безопасное выполнение работ.

13.1Рабочее место и подходы к нему необходимо содержать в чистоте, не загромождать образцами для испытаний.

13.2.Рабочее место должно иметь достаточное естественное и искусственное освещение.

13.3Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Температура воздуха должна быть в пределах от 15º до 35ºС, влажность 65±15%.

13.4На рабочем месте должна быть вывешена инструкция по охране труда.

13.5.На месте производства работ не допускается пребывание посторонних лиц.

- Перед началом работы лаборант должен:

- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения;

- убрать все постороннее, мешающие работе предметы;

- проверить исправность и комплектность инструмента и приспособлений, необходимых для производства работ. Инструмент и приспособления для проведения испытаний образцов и образцы расположить устойчиво, в удобном для пользования порядке;

- убедиться в наличии средств пожаротушения. Пожарный инвентарь должен быть размещен в специально отведенных для него местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

- При подготовке и проверке средств индивидуальной защиты лаборант должен:

- привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага, одежда не должна иметь свисающих концов;

- проверить состояние защитных очков и убедиться в отсутствии повреждений.

Глава 3.ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТЫ.

16.Требования безопасности при отборе проб и их обработке:

16.1.Лаборант (пробоотборщик) должен знать правила отбора, хранения проб, установленные государственными стандартами, инструкциями по текущему учету фрезерного торфа и брикетов, технологическими регламентами.

16.2.Подниматься к месту отбора проб брикетов и переходить от лотка к лотку следует только по пешеходным мостикам с исправными перилами.

16.3.Соблюдать осторожность при отборе брикетов из лотков. Помнить, что брикетная лента перемещается по кулерине под давлением пресса с усилием 160 тонн, поэтому запрещается ходить по охладительным лоткам во время движения брикетной ленты во избежание защемления ступней ног, так же запрещается опираться свободной рукой на кулерину при взятии пробы на складе готовой продукции. Работать только в рукавицах.

16.4.Переходы и места отбора проб должны быть хорошо освещены.

16.5.Все движущиеся части дробилок и других механизмов должны иметь ограждения.

16.6.Дробилки, барабаны и другое электрооборудование должны быть надежно заземлены.

16.7.При определении механической прочности брикетов в барабане необходимо закрыть крышку барабана. Открывать барабан только после полной остановки.

16.8.Запрещается производить работу в проборазделочной во время грозы.

16.9.Все механизмы и приборы, находящиеся в проборазделочной, должны быть хорошо освещены.

16.10.Муфельная печь должна быть оборудована вытяжным шкафом.

16.11.Доставать тигли после прокаливания и бюксы с сушильного шкафа специальными щипцами.

- Категорически запрещается:

- отбирать пробы из навалов во время работы у штабеля технологического оборудования.

- отбирать пробы из валков на картах, где идет уборка.

18.Требования безопасности при испытаниях с целью определения качественных показателей торфа и брикетов:

18.1.Лаборант должен знать правила отбора, хранения и анализа проб, установленные государственными стандартами и технологическими регламентами.

18.2.Отбор проб должен производиться в рукавицах и исправным инструментом.

18.3.Для отбора проб торфа из вагонов используют приставную лестницу с накладными на борт вагонов крюками. Не допускается подниматься на вагоны и спускаться с них без использования лестницы.

18.4.Рабочее место отбора проб в ночное время должно быть хорошо освещено.

19.Категорически запрещается:

- перепрыгивать с вагона на вагон;

- производить отбор проб во время грозы;

- находиться на ж/д путях без надобности;

- наступать или касаться канатов тяговых лебедок, находиться между подтягивающим канатом и вагоном.

20.Перед отбором проб фрезерного торфа из вагонов лаборант должен согласовать возможность выполнения этой работы с разгрузчиком бункерной сырья. На время отбора проб разгрузчик сырья обязан прекратить подтягивание вагонов.

21.При нахождении на бункерной сырья лаборанту запрещается:

- производить отбор проб из вагонов при подаче груза или выводки порожних вагонов с путей бункерной сырья локомотивом ТРЦ;

- находиться между тяговым тросом и вагонами;

- находиться на провальной решетке при разгрузке торфа, а также напротив люков при их открывании.

22.При отборе проб торфа с ленточного конвейера:

- при отборе проб торфа пользоваться только совком;

- запрещается перешагивать через транспортер или ходить по нему, для перехода пользоваться переходными мостиками.

23.Для аварийного отключения ленточного конвейера имеется трос аварийной остановки и кнопка «СТОП» в хвостовой части.

24.Лаборант (пробоотборщик) должен знать, где находятся рубильник, автомат, выключатель или предохранительные пробки, с помощью которых электропроводка лаборатории отключается от сети.

25.Для дополнительной гарантии безопасности перед каждым электроприбором на полу должен находиться резиновый коврик.

26.Во избежание ожога при производстве анализов необходимо пользоваться щипцами.

27.Требования безопасности при производстве контрольных учетов и инвентаризаций:

28.При отборе проб с полутраншей пользоваться защитными очками.

29.Для устойчивости полутраншей штабелей их стенки должны быть наклонными, обеспечивающими полную безопасность работы в них при отборе проб.

30.Штабеля, имеющие очаги самовозгорания или полукос, инвентаризации не подвергается.

31.Требования безопасности при проведении работ по контролю за температурой торфа в штабелях:

32.Категорически запрещается производить температурный контроль штабелей, в которых температура торфа достигла 65ºС и выше, возник очаг самовозгорания или наложена изоляция.

33.Температурный контроль необходимо производить лаборанту под наблюдением мастера (или другого работника участка). В оснащении, кроме термометра, должна обязательно присутствовать лопата.

Глава 4.  ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ.

34.   По окончании работ лаборант должен:

- отключить электрооборудование от электрической сети;

- протереть рабочие поверхности оборудования и столов;

- подтянуть ослабнувшие крепления;

- привести в порядок рабочее место (собрать ручной инструмент и приспособления и убрать их в отведенное для этого место, пол тщательно подмести, масляные пятна насухо вытереть);

- отключить вентиляцию;

- сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных во время работы;

- снять спецодежду в специально отведенном месте.

Глава 5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА  В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

35. При возникновении пожара вблизи места производства работ лаборант должен:

- прекратить выполнение работ;

- отключить электрооборудование от электрической сети;

- отключить вентиляцию;

- закрыть окна, форточки и двери;

- принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ;

- при невозможности ликвидировать пожар собственными силами, вызвать пожарную службу.

36. Незначительные очаги загораний могут быть потушены с помощью воды, песка, специальной кошмы.

37. Тушение загораний электрических проводов или оборудования, находящегося под напряжением (в случае невозможности обесточивания сети), следует производить порошковыми или углекислотными огнетушителями.

38. Запрещается:

- применять воду и пенные огнетушители в случае загорания электрических проводов и оборудования, находящегося под напряжением.

39. При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, отравление, ожог, внезапное заболевание), лаборант  обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

Инструкцию составил:

Согласовано: