CОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 201_ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для рабочего

по обслуживанию гидротехнических

сооружений

№________

Глава 1. Общие требования по охране труда. 
1.  К обслуживанию гидротехнических сооружений допускаются, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе по обслуживанию гидротехнических сооружений (далее – рабочий),  должен пройти стажировку в течение 2-14 смен в зависимости от характера работы (квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2. К работе с использованием  электроинструмента допускаются рабочие, прошедшие после соответствующей подготовки проверку знаний и имеющие допуск к выполнению работ с применением этого инструмента. 
Лица, допускаемые к работе с электроинструментом класса I, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса — I группу по электробезопасности.

3. Периодический медицинский осмотр рабочий проходит  в порядке, установленном Минздравом.

4. Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий должен проходить в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования.

5. Рабочий должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев — повторный;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования; нарушении рабочим нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля; вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах — внеплановый.

6. Рабочий должен:

- знать требования, изложенные в технологических картах, инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей электроинструмента, правила  техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций  и инструкции по охране труда;

- иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать основные способы защиты от их воздействия. Персонал, обслуживающий гидросооружения, должен знать, что опасными и вредными производственными факторами, действующими на него, являются:

- движущиеся машины и механизмы;

- обрушение грунта;

- работа на высоте;

- производство работ на плавучих средствах;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочего места.

- знать требования электро- и взрывопожаробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

Костюм х/б с водоотталкивающей пропиткой Ву  - 12 мес.

Головной убор  - 12 мес.

Ботинки кожаные на кожаной подошве  Ми   - 12 мес.

Рукавицы комбинированные  Ми  -  до износа

Жилет сигнальный - 6 мес.

Очки защитные – до износа

Зимой дополнительно:

Куртка х/б на утепляющей прокладке Тн  - 36 мес.

Брюки х/б на утепляющей прокладке  Тн  - 36 мес.

Сапоги кирзовые утепленные на кожаной подошве СлТн30 – 24 мес.

Подшлемник зимний  Тн  - до износа

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

7. Рабочий не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

8. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

- организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;

- сообщить о случившемся руководителю подразделения;

- сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает ни здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

9.Рабочий должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

10. Рабочий несет ответственность за:

- выполнение требований технологических карт, инструкций (паспортов) заводов изготовителей электроинструмента, правил выполнения гидротехнических работ и инструкции по охране труда, правил электро- и взрывопожаробезопасности;

- соблюдение установленного порядка производства работ;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- исправность и сохранность используемого инструмента и приспособлений;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия рабочего, нарушающего требования технологических карт, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей электроинструмента, выполнения дорожно-строительных работ и инструкции по охране труда.

11. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда рабочий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом.

12. Рабочий, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается в этот день к работе.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Работы по обслуживанию гидротехнических сооружений выполнять в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций. Все переходы, мостики, проемы, напорные бассейны и головные участки холостых водосбросов ограждают перилами, а в особо опасных местах указанные части и бровки водоемов ночью освещают.

14. По всему берегу водохранилища устанавливают предупредительные знаки. Не допускается плавать на лодке вдоль бака и причаливать к нему с верхней стороны при поверхностной скорости течения воды более 0,2 м/с.

Переправляться через водоемы разрешено только по приспособленным мостикам, бакам или на катерах, лодках, понтонах, отвечающих следующим требованиям:

- на использование средства имеется разрешение судоходной инспекции или речного регистра;

- грузоподъемность лодки указана на ее бортах (для проверки лодку загружают так, чтобы борта возвышались на водой не менее чем на 20 см);

- каждая лодка должна быть снабжена запасным веслом, спасательными, сигнальными, водоотливными средствами.

15. На перилах переездных сооружений и служебных мостиков плотин в легкодоступных местах должны быть подвешены в необходимых количествах багры и спасательные круги. На сооружениях должны делаться надписи: «Купаться запрещено!»

16. Сороудерживающие решетки водоприемных устройств очищают от сора под непосредственным руководством ответственного руководителя работ. Бревна и корчи отводят со служебных мостиков при помощи багров с прочными рукоятками. При закупорке решеток и водоприемных отверстий сором и бревнами с образованием значительного перепада не разрешается вести расчистку «на себя» во избежание внезапного прорыва пробки.

17. Спуск в опорожненные камеры аккумулирующих бассейнов, в камеры сифона, в зону флютбета и другие сооружения производится в соответствии с требованиями к работам в резервуарах и подземных сооружениях.

18. Проезжая дорога, проходящая вдоль открытого канала, должна быть ограждена парапетами, надолбами или насаждениями.

19. Ремонт участка канала, находящегося выше уровня воды, без ограждения может производиться только в исключительных случаях, определяемых главным инженером предприятия.

20. Допуск персонала в канал или камеру отстойного бассейна производится после полного их опорожнения и принятия мер, предупреждающих пуск воды в канал или отстойный бассейн во время работы в нем.

21. Допуск персонала в напорный бассейн разрешается после полного прекращения поступления воды из напорных трубопроводов и опорожнения их.

22. Работы, относящиеся к особо опасным, надо производить по наряду-допуску.

23. Перед началом работы рабочий должен убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, аптечки, исправности средств сигнализации.

- получить от руководителя работ указания;

- надеть спецодежду и подготовить рабочее место к производству работ;

- получить наряд-допуск на производство работ, если работы относятся к особо опасным;

- в канале или отстойном бассейне затворы плотно закрыть и принять меры, исключающие возможность их открытия.

24. Перед наполнением канала, туннеля, дюкера, акведука или бассейна водой руководитель должен убедиться в том, что ремонтная бригада выведена из него и весь инструмент, строительные материалы, механизмы убраны.

25. Подготовить спасательные средства, предохранительные пояса и надеть резиновые сапоги при работе на водосбросах плотины.

26. При ремонте водоприемных камер проверить отключение их от водотока.

27. При подготовке агрегата АУГ-1 к работе проверить состояние тормозной системы трактора, системы освещения и сигнализации.

Глава 3. Требования по охране труда во время работы

28. Не допускается нахождение персонала вблизи открытого люка и задвижки сифона при его работе.

29. При установке секции ремонтных шандоров в пазы не разрешается направлять ее вручную.

30. При работе на водосбросах плотины, работающие должны быть снабжены необходимыми спасательными средствами, предохранительными поясами и резиновыми сапогами.

31. При расчистке водоприемников от насосов пропуском небольшого количества воды со сбросом в промывное отверстие рабочие должны находиться вне пределов действия потока.

32. Ремонт вертикальных граней плотин, стенок камер затворов, ремонтных заграждений, а также металлоконструкций пролетных строений мостовых переходов, опорных конструкций под механизмами затворов, расположенных на высоте, должен производиться с люлек или подвесных подмостей.

33. Для ремонта наклонных низовых граней плотин следует применять передвижные салазки с горизонтальной рабочей площадкой на них.

34. При производстве ремонтных работ в канале должна быть исключена возможность падения людей в воду. Все рабочие места по подготовке бетона, раствора должны быть расположены не ближе 3 м от края канала.

35. У входа в туннели, дюкеры, акведуки во время опорожнения или наполнения должны устанавливаться посты наблюдения за состоянием затворов на входе в сооружение.

36. Не допускается перемещение дежурного и ремонтного персонала на лодках и понтонах по каналу до окончания наполнения.

37. При ремонте безнапорных туннелей с понтонов последние должны быть прочно закреплены и иметь перильные ограждения. Работа должна проводиться при постоянном уровне воды в туннеле и наличии спасательных средств.

38. Передвижение вдоль канала техники и людей зимой разрешается на расстоянии не ближе чем на 1 м от бровки. Пути передвижения необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком.

39. Расчистка и складывание льда производится при помощи багров и топоров, насаженных на длинные рукоятки, с применением предохранительных поясов.

Передвигаться вдоль канала в пургу и буран разрешается только группой не менее трех человек, связанных между собой веревками.

40. В ночное время зоны, посещаемые дежурным персоналом, должны быть хорошо освещены, или персонал должен иметь переносные светильники.

41. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны «на себя» не допускается.

42. При сбросе льда и шуги через холостые водосборы и шугосбросы находиться персоналу на льду не разрешается.

43. Переправы запрещены при молевом сплаве леса, при мусороходе, ледоходе, а также ночью в неосвещенных местах, при тумане или волнении воды более 3 баллов.

44. Нельзя выполнять любые работы, находясь в лодке или на плотине при волнении воды более 4 баллов. Не разрешается перевозить в лодке концы тросов на другой берег (трос следует перетягивать при помощи веревки).

45. В осенне-зимне-весенний период передвижение по льду людей с инструментом и снаряжением разрешается только при отрицательной температуре воздуха и толщине льда не менее 10 см и на расстоянии 5 м друг от друга, для гужевого транспорта эти параметры соответственно составляют 20 см и 11 м, для автомобиля грузоподъемностью 1,5 т с грузом - 25 см и 10 м.

46. Не допускается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать защитные кожуха и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

47. Не оставлять работающее оборудование, машины (механизмы) без присмотра.

48. Работы на агрегате для ухода за гидротехническими сооружениями АУГ-1 (на базе трактора Т-16М) выполнять в соответствии с техническими картами с соблюдением требований безопасности.

49. При работе на каналах агрегат необходимо устанавливать так, чтобы колесо трактора находилось не ближе 1 м от бровки канала.

Не допускается посторонним лицам находиться в зоне работы АУГ-1 ближе 10 м от агрегата.

50. При работе со сменным оборудованием - гидробурами, переезд агрегата на новую стоянку производить при выключенном вале отбора мощности трактора.

51. Во время работы по устройству скважины при переходе на новое место гидробур должен быть расположен вертикально насадкой вниз.

52. Перед включением компрессора убедиться, что вентили на баке для побелки, кузбаслака и распылительной удочки закрыты.

53. Приведение во вращение карданного вала при управлении затворами допускается только при наличии специального ограждения.

54. При работе агрегата на подъеме и опускании затворов не допускается находиться обслуживающему персоналу ближе 3 м от вращающегося карданного вала.

55. Работа в темное время суток допускается лишь при наличии достаточного освещения площадки.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы.

56. По окончании работы рабочий должен:

- привести в порядок место производства работ;

- собрать  инвентарь и инструмент в предназначенное для этих целей место;

- сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных при работе;

- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в специально отведенном месте;

- выполнить гигиенические процедуры

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

57. При возникновении пожара вблизи места производства  работ рабочий должен:

- немедленно прекратить работу;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- если невозможно устранить пожар собственными силами, сообщить непосредственному руководителю работ и вызвать пожарную охрану.

58. При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, отравление, ожог, внезапное заболевание) рабочий обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

Инструкцию разработал:

Согласовано: