CОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДЕНО:

Уполномоченное лицо по охране 		Главный врач организации

труда

______________________________                         _____________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)                        (подпись)    (фамилия, инициалы)

_____________________________	                        ______________________________

(дата)				                                  (дата)

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с медицинскими

автоклавами

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К самостоятельной работе по обслуживанию стерилизаторов паровых, (автоклавов)   допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры.

2.При работе на паровом сушильно-стерилизационном оборудовании (далее – автоклавах медицинских) работники должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж по охране труда на рабочем месте,  пройти  стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться в сроки не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с электрическими медицинскими  аппаратами  работник должен иметь 1 группу по электробезопасности.

3.Автоклавы медицинские должны соответствовать требованиям ТНПА, документам организаций-изготовителей.

4.Все медицинские электроаппараты должны:

- иметь технический паспорт;

- быть оборудованы заземлением;

- быть в исправном состоянии.

5.Работники   обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- курить только в установленных для курения местах;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

- о неисправности автоклавов медицинских и других замечаний по работе с медицинским оборудованием, приборами и инструментом сообщать заведующему кабинетом или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования;

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- внимательно выполнять свои служебные обязанности;

- использовать оборудование и инструменты строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями характером выполняемой работы.

6.При выполнении работ на автоклавах на медицинских работников возможно

действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей медицинских автоклавов;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень ультрафиолетового излучения;

- повышенный уровень шума.

7.Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений.

8.При работе в помещениях, с установленными медицинскими автоклавами должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

9.Подключение медицинских аппаратов в электрическую сеть выполняется только при помощи трех полюсной вилки с нулевым проводом. Трех полюсная вилка сетевого кабеля должна быть подключена к соответствующей розетке с надежным заземлением. Запрещается использовать для подключения к сети переходник или двух полюсную розетку.

10.При эксплуатации  аппаратов необходимо использовать только прилагаемые сетевые кабели и подключать их только к заземленным розеткам.

11.Медицинский персонал при работе с медицинскими автоклавами с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов должен быть обеспечен  средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 01.09.2008 г. за № 129.

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | При занятости медицинской сестры: |
| 1 | Фартук ПВХ с нагрудником Бм – до износа |
| 2 | Нарукавники ПВХ Бм – до износа |
| 3 | Перчатки медицинские Бм – до износа |
| 4 | Маска медицинская - до износа |
|  | При работе в поликлинике дополнительно: |
| 1 | Туфли кожаные Ми – 24 мес. или тапочки кожаные Ми – 12 мес. |

12.При выполнении работы с использованием медицинских автоклавов работник обязан работать только в специальной медицинской одежде, строго соблюдать правила личной гигиены.

13.Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать пищу в неустановленных местах.

14.Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

15.Медицинский работник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений,  средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

16.В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и неисправности медицинских автоклавов работники должны известить об этом заведующего кабинетом.

17.Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

18.Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для

выполнения работы, надеть специальную медицинскую одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты.

19.Перед включением автоклавов медицинских в электрическую сеть необходимо:

- проверить исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемных и штепсельных соединений, защитного заземления корпуса автоклавов;

- произвести осмотр наружных поверхностей стерилизационной камеры, парогенератора, трубопроводов, корпуса, креплений дверей стерилизационной камеры и крышки;

- проверить сроки поверки и технического освидетельствования манометров, целостности корпусов манометров, нахождение стрелки манометров на нулевой отметке;

- проверить целостность водомерного стекла;

- проверить наличие индикаторных лампочек на пульте панели управления, устройств для загрузки и выгрузки стерилизуемых изделий;

- произвести проверку работы предохранительного клапана;

- проверить наличие диэлектрического резинового коврика при устройстве полов в помещении из токопроводящих материалов.

20.Работу производить в строгой последовательности согласно инструкции  по эксплуатации медицинских автоклавов.

21.Не включать в электрическую сеть электрические аппараты и другое оборудование мокрыми руками.

22.Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности  медицинских автоклавов, манометров, при разбитом водоуказательном стекле, разрыве прокладки, повреждении корпуса автоклава;

- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

- отсутствии или неисправности защитного заземления  корпуса медицинского автоклава.

23.Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены

собственными силами, а при невозможности сделать это работники, обязаны сообщить о

них заведующему кабинета. Запрещается устранять самостоятельно неисправности

медицинских автоклавов связанные с их ремонтом и наладкой, ремонт их необходимо

производить в специализированных организациях или специалистами организации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

24.Работающими с медицинскими автоклавами запрещается:

- пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

- допускать посторонних лиц на рабочее место;

- работать  на неисправных автоклавах;

- загружать стерилизационные коробки в камеру без защитной подставки;

- использовать в работе автоклав с не отрегулированным или не исправным предохранительным клапаном;

- включать кнопку «сброс пара» при открытой двери стерилизационной камеры;

- работать без спецодежды и предохранительных устройств;

- открывать дверь стерилизационной камеры без осуществления проверки наличия избыточного давления в ней;

- прикасаться к оголенным проводам;

- оставлять без присмотра включенные автоклавы.

25.При работе с медицинскими автоклавами медицинский персонал обязан соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, использовать технологическое оборудование, инструмент и приспособления в соответствии с их инструкциями по эксплуатации, техническими паспортами и другой документации на автоклавы, разработанной заводами-изготовителями.

26.Запрещается производить ремонт и техническое обслуживание автоклавов, подключенных к электрической сети, также при наличии избыточного давления в парогенераторе и в стерилизационной камере.

27.Запрещается хранить на рабочем месте и применять препараты без этикеток, в поврежденной упаковке, с истекшим сроком годности, пробовать на вкус и запах используемые препараты.

28.Запрещается работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации, отключать защитные приспособления и устройства, блокировки, сигнализацию и другие предохранительные средства.

29.В течение рабочей смены содержать рабочее место в чистоте. При проветривании помещений не допускать сквозняков. Расходный материал и другие отходы собирать в специальные емкости.

30.Ежесменно покрывать тальком уплотнительное кольцо для предотвращения прикипания его к двери.

31.Регулярно, не реже одного раза в три месяца, необходимо удалять налет на стенках стерилизационной камеры с помощью рекомендуемых средств, предназначенных для очистки изделий из нержавеющей стали. При сильной коррозии стерилизационную камеру необходимо подвергать химической очистке, рекомендуемой в паспорте автоклава. При работе на медицинских автоклавах необходимо периодически проводить тест Бови-Дик.

32.Запрещается принимать пищу на рабочем месте, а также хранить пищевые продукты и домашнюю одежду.

33.При возникновении неисправностей в работе медицинских автоклавов, опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемые приборы и сообщить об этом заведующему  кабинета.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

34.По окончании работы работающий с медицинскими автоклавами  должен:

- отключить автоклавы через питающий кабель от сети и перевести их в режим требований инструкций по эксплуатации;

- убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения;

- привести в порядок рабочее место.

35.В конце рабочей смены протереть стерилизационную камеру влажной, затем сухой салфеткой. Двери камеры оставлять приоткрытой.

36.В процессе работы на медицинских автоклавах не допускать прикипания деталей в предохранительном клапане, путем нажатия на рычаг открывать предохранительный клапан через каждые 5 цикла работы.

37.Снять и убрать в места хранения санитарно-гигиенические средства и средства  индивидуальной защиты;

- выключить освещение и вентиляцию;

- сообщить заведующему  кабинетом  о недостатках, выявленных при работе аппаратов и других факторах, влияющих на безопасность труда;

- вымыть руки теплой водой с мылом.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

38.Работник с медицинскими автоклавами  должен прекратить выполнение работ и

обесточить  аппараты:

- при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждениях  аппаратов;

- в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

- при возникновении пожара или несчастного случая.

39.При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях

отключить электропитание и  принять меры по ликвидации пожара имеющимися

средствами пожаротушения применяя углекислотные или порошковые  огнетушители.

Применение пенных огнетушителей и воды для тушения электрооборудования

находящегося под напряжением не допустимо.

40.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, немедленно сообщить о пожаре заведующему  кабинета и в пожарную охрану, указав точное место его возникновения, оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны.

41.При неисправностях систем вентиляции, водоснабжения, канализации,

препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить

об этом заведующему  кабинета.

42.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия скорой медицинской помощи;

- сообщить о происшествии заведующему  кабинета или ответственному (должностному) лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО:

Другие материалы по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях вы можете скачать в разделе «Охрана труда» по следующей ссылке http://businessforecast.by/partners/646/shop/646.