CОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 201_ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для машиниста

козлового крана

№________

Глава 1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА.

1.К управлению кранами мостового типа (мостовые и козловые) допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, аттестованные квалификационной комиссией при  участии представителя местного органа Госпромнадзора и получившие удостоверение установленной формы.

Перед допуском к самостоятельной работе машинист крана (крановщик) (в дальнейшем – «машинист») должен пройти стажировку в течение 2 – 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством опытного машиниста, назначенного приказом по предприятию (подразделению).

Машинисты, допущенные к управлению кранов мостового типа должны иметь группу по электробезопасности не ниже ІІ.

2.Периодический медицинский осмотр машинист должен проходить  в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3.Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда машинист должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда машинист в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года (при установлении комиссией удовлетворительных знаний он должен пройти стажировку для восстановления необходимых навыков);

- при переходе на другое предприятие;

- по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;

- приведении в действие новых или переработанных  нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

- при переводе с одного крана на другой того же типа, но другой модели, индекса машинист должен быть ознакомлен с особенностями устройства и обслуживания такого крана и пройти стажировку. После проверки знаний и практических навыков он может быть допущен к самостоятельной работе;

4. Машинист должен пойти инструктажи по охране труда:

- при приёме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования; нарушении рабочим нормативных правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля, вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более чем на 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

5. Машинист должен:

- знать требования, предъявляемые к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, а также требования, изложенные в технологических картах, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации крана и инструкции по охране труда;

- знать безопасные способы строповки и правила безопасного перемещения грузов краном;

- знать способы взаимодействия и значения сигналов, подаваемых стропальщиком во время производства погрузочно-разгрузочных работ;

- иметь чёткое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать  основные способы защиты от их воздействия,основные опасные и вредные производственные факторы: движущиеся транспортные средства,  перемещаемые и складируемые грузы, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,  недостаточная освещенность рабочей зоны.

- знать требования пожаро- и электробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с «Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий».

- Костюм х/б  Ми   - 12 мес.

- Кепи               -12 мес.

- Ботинки кожаные (сапоги кирзовые)  Ми - 12 мес.

- Рукавицы комбинированные Мп   - до износа

- Перчатки диэлектрические  Эн  - дежурные

- Галоши диэлектрические  Эн     - дежурные

- Куртка х/б на утепляющей прокладке Тн  – 36 мес.

- Брюки х/б на утепляющей прокладке Тн   - 36 мес.

- Сапоги кирзовые утепленные   Тн20            - 24 мес.

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6.Машинист не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

- организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;

- сообщить о случившемся руководителю подразделения;

сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были а момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведёт к аварии.

8.О всех замеченных неисправностях механизмов, приборов и других приспособлений машинист должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к  работе не приступать.

9. Машинист несёт ответственность за:

- выполнение требований технологических карт, инструкции завода изготовителя по эксплуатации крана, инструкции по охране труда, правил пожаро- и электробезопасности;

- соблюдение установленного порядка производства работ;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- исправность и сохранность закреплённого за ним крана;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия машиниста нарушающего требования технологических карт, инструкции завода-изготовителя по эксплуатации крана и по охране труда.

10.За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда машинист привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

11.Машинист, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день (смену).

12.Машинист обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором.

Машинист должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

13. Организация рабочего места машиниста должна обеспечивать безопасность выполнения работ.

14.. У кранов мостового типа для безопасного и удобного обслуживания электрооборудования и механизмов, расположенных вне кабины должны быть предусмотрены галереи или площадки с удобными выходами и доступом ко всем механизмам крана и электрооборудованию.

15.  Галереи для прохода вдоль кранового пути должны быть снабжены перилами.

16.  Вход на краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадку или в отдельных случаях через проходную галерею.

17.  При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, должна применяться марочная система, при которой управление краном разрешается лишь машинисту, получившему в установленном владельцем порядке ключ-марку, замыкающую электрическую цепь управления краном.

18.  Краны должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на его галерею.

19.  Входы на крановые пути, галереи вдоль крановых путей, находящихся в работе должны быть закрыты на замок.

20.  При расположении кабины крана на высоте более8,0 м от уровня подкрановой площадки, при необходимости, кран должен быть оснащён переговорным устройством, обеспечивающим надёжную связь с подкрановыми рабочими.

21.  При работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза, с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение.

22.  Рабочее место не должно загромождаться  посторонними предметами. Запрещается складировать на полу кабины управления краном смазочные и обтирочные материалы, инструмент, спецодежду и другие предметы.

23. Площадка, предназначенная для производства работ по перемещению грузов кранами должна быть освобождена от посторонних предметов и иметь достаточное естественное и искусственное освещение.

24.  Перед началом работы машинист должен:

- привести в порядок и надеть спецодежду;

- проверить наличие удостоверения на право управления краном данного типа;

- ознакомиться с записями в вахтенном журнале о техническом состоянии крана и получить ключ-марку;

- проверить техническое состояние крана;

- проверить наличие защитных средств от поражения электрическим током (диэлектрических перчаток, галош, резинового коврика);

- проверить наличие средств пожаротушения, медицинской аптечки;

- убедиться в наличии набора исправного ручного инструмента и необходимых приспособлений;

- ознакомиться с условиями производства и характером работ и получить разрешение на производство работ у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

- проверить у стропальщика наличие удостоверения на право выполнения строповочных работ;

- совместно со стропальщиком произвести внешний осмотр грузозахватных приспособлений. Грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или прочно прикреплённую металлическую бирку с указанием номера, грузоподъёмности и даты испытания. При обнаружении дефектов или истечении срока очередного испытания грузозахватные  приспособления следует браковать.

25.При проверке технического состояния крана машинист должен:

- произвести внешний осмотр (без снятия кожухов и разборки) механизмов крана, их крепление, электрооборудования, защитного заземления;

- осмотреть крюк, его крепление в обойме;

- проверить в доступных местах состояние канатов и их крепление на барабане, а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на 7% или более по сравнению с номинальным диаметром, повреждения сердечника, износа, обмятия и т.п. (на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у  остальных канатов); при уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на 40% и более; при обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей каната; при обнаружении корзинообразной деформации, выдавливания сердечника, выдавливания или расслоения прядей, местного увеличения диаметра каната, раздавленных участков, перекручиваний заломов, перегибов, повреждений в результате температурного воздействия или электрического дугового разряда  канат к дальнейшей работе не допускается;

- проверить наличие смазки механизмов и каната и в случае необходимости произвести их смазку;

- проверить наличие и исправность ограждений механизмов, оборудования, галерей, площадок;

- осмотреть в доступных местах металлоконструкции крана и убедиться в отсутствии посторонних предметов, которые могут при движении упасть с крана;

- осмотреть подкрановые пути и убедиться в отсутствии на кране и на подкрановых путях ремонтного персонала или посторонних лиц.

26.Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих механизмах  и при отключенном рубильнике в кабине. Осмотр гибкого кабеля должен производиться при отключенном рубильнике, подающем напряжение в кабель.

27.При осмотре крана машинист должен при необходимости пользоваться переносной лампой напряжением не свыше 42 В.

28.Осмотр крана в ночное время следует производить только при достаточном освещении.

29.Работа всех механизмов крана должна быть опробована на холостом ходу, при этом необходимо проверить исправность действия:

- всех механизмов;

- электрооборудования, в том числе: концевых включателей, нулевой блокировки, блокировочных контактов люка, двери кабины и двери на мосту крана, освещения, сигнала и т.д.;

- тормозов; а если имеется ограничитель грузоподъёмности, то убедиться в его исправности.

30.Машинист,  после осмотра и опробования крана на холостом ходу должен сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

31.При обнаружении во время осмотра и опробовании крана неисправностей, препятствующих безопасной работе крана машинист, не приступая к работе, должен отключить кран с помощью линейного рубильника, сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и доложить об этом лицу, ответственному за исправное состояние крана, и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

32.Машинист не должен приступать к работе на кране при обнаружении следующих неисправностей:

- имеются трещины или деформация в металлоконструкции крана, ослаблены болты в местах разъёмных стыков;

- грузовые канаты имеют дефекты, из-за которых подлежат выбраковке;

- зев крюка имеет износ от грузозахватного приспособления свыше 10% первоначального сечения, а также трещины в разогнутости крюка; крюк не вращается в обойме; гайка крепящая крюк, не имеет устройства, предотвращающего её самоотвинчивание;

- блоки крюка или другого захватного органа не вращаются вокруг своей оси; оси не закреплены запорными планками или другими запорными устройствами;

- тормоз не производит торможения, валики рычажной системы тормозов не имеют шплинтов, заклёпки обкладок задевают за поверхность тормозного шкива;

- у соединительных муфт отсутствуют шпильки или гайки на шпильках, отсутствуют или изношены упругие кольца;

- редукторы тормоза, тормозные шкивы, электродвигатель, а также другое оборудование крана не укреплены и смещаются при работе механизмов;

- троллеи, расположенные на мосту крана, соприкасаются между собой или с металлоконструкцией крана; токосъёмники соприкасаются со смежными троллеями; гибкие троллеи провисают, изоляция электропроводки повреждена; заземляющая проводка имеет обрыв;

- бездействуют концевые выключатели или их рычаги не возвращаются в исходное положение, бездействуют блокировочные контакты люка, дверей кабины, моста и прочее; не работают автоматические противоугонные средства, нулевая защита и другие предохранительные устройства;

- снято ранее установленное ограждение механизмов и токоведущих частей электрооборудования;

- отсутствует резиновый диэлектрический коврик в кабине;

- корпусы контроллёров и другого электрооборудования, а также металлоконструкции крана находятся под напряжением;

- неисправно звуковое сигнальное устройство;

- имеющееся на кране освещение неисправно;

- неисправны подкрановые пути.

33.Если при осмотре и опробовании крана не было обнаружено неисправностей или они устранены машинистом, кран может быть пущен в работу.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТЫ.

34.Машинист должен входить на кран и сходить с него только через посадочную площадку.

Входить на краны, у которых предусмотрен непосредственный вход в кабину, или на настил галереи без посадочной площадки (козловые краны), а также сходить с них разрешается лишь в специально отведённых для этого местах.

35.При вынужденной остановке крана не у посадочной площадки и при отсутствии вдоль подкранового пути проходной галереи эвакуация машиниста с крана должна быть организована по его сигналу ответственным за безопасное производство работ кранами в соответствии с установленным порядком.

36.Требования безопасности при подъёме, перемещении и опускании грузов.

37. Перед подъёмом груза машинист должен:

- убедиться, что масса груза не превышает грузоподъёмности крана. Если машинист не знает массы груза и существует возможность перегруза крана, он не должен производить подъёма, пока не получит сведения о массе груза у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

- убедиться, что грузовые канаты крана находятся в вертикальном положении и что предназначенный для подъёма груз не может во время подъёма за что-либо зацепиться;

- предупредить сигналом стропальщика и всех находящихся рядом о том, что необходимо отойти от поднимаемого груза;

- во время подготовки грузов к подъёму следить за креплением и не допускать подъёма плохо застропленных грузов;

38. При подъёме, перемещении и опускании груза машинист должен:

- пуск и торможение всех механизмов крана производить плавно без рывков;

- перед началом движения крана, а также при необходимости предупреждения людей об опасности при подъёме, опускании и перемещении груза дать предупредительный звуковой сигнал;

- при подъёме груза, близкого по массе грузоподъёмности крана, предварительно поднять груз на высоту 200-300 мм и убедиться в исправности тормоза и надёжности строповки, продолжить подъём груза на нужную высоту;

- для перемещения груза или грузозахватных приспособлений в горизонтальном направлении предварительно поднять их на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

- следить  за тем, чтобы поднимаемый груз не упёрся в нижние пояса фермы крана;

- укладку и разгрузку груза производить равномерно, без нарушения установленных для складирования грузов габаритов и без загромождения проходов;

- подъём и перемещение мелкоштучных грузов производить в специальной таре;

- внимательно следить за канатами. В случае спадания их с барабана или блоков, образование петель или обнаружения повреждений канатов машинист обязан приостановить работу крана;

- при подъёме и опускании груза, находящегося вблизи стен, колонны, штабеля, железнодорожного вагона или другого оборудования предварительно убедиться в отсутствии стропальщиков или других  людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания, транспортными средствами или оборудованием, а также в невозможности задеть поднимаемым грузом стены, колонны, вагоны и др.;

- укладку груза в полувагоны, на платформы и вагонетки, а также снятие его производить без нарушения равновесия полувагонов, вагонеток и платформ;

- производить подъём машин, металлоконструкций или другого груза, установленного на фундаменте, лишь после освобождения поднимаемого груза от всех креплений;

- подъезжать к тупиковым упорам или к соседнему крану только на пониженной скорости;

- следить за исправностью ограничителей взаимных перемещений при наличии на одном подкрановом пути нескольких кранов во избежание столкновения последних, но не использовать ограничители (концевые выключатели) как рабочий орган, для чего не допускать сближения кранов более чем на 1 м. Машинисту запрещается толкать краном соседний кран, а при двухъярусном расположении кранов зона их работы должна быть разграничена;

- следить за работой стропальщиков и не включать механизмы крана без сигнала;

- принимать сигналы к работе только от одного стропальщика – сигнальщика;

- аварийный сигнал «стоп» принимать от любого лица, подающего его;

- опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное ля этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается.

39.При подъёме и перемещении грузов машинисту запрещается:

- допускать к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не имеющих прав стропальщика, а также применять грузозахватные приспособления без бирок или клейм; машинист в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;

- производить погрузку и разгрузку грузов краном при отсутствии схем их правильной строповки;

- поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъёмность крана;

- подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при косом натяжении канатов;

- отрывать крюком груз, засыпанный или примёрзший к земле, заложенный другими грузами, закреплённый болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз с целью отрыва;

- освобождать краном защемлённые грузом съёмные грузозахватные приспособления (стропы, клещи и т.п.);

- поднимать железобетонные и бетонные изделия, не имеющие маркировки массы;

- поднимать железобетонные  изделия с повреждёнными петлями, груз, неправильно обвязанный, находящийся в неустойчивом положении или подвешенный за один рог двурогого крюка, а также в таре, заполненной выше бортов;

- поднимать груз с находящимися на нём людьми, а также груз, выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;

- передавать управление краном лицам, не имеющим прав на управление краном, а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажёров без своего наблюдения за ними;

- производить погрузку грузов в автомашины и разгрузку их при нахождении водителя или людей в кабине;

- перемещать груз при нахождении под ним людей;

- оставлять груз в подвешенном состоянии;

- входить на кран и сходить с него во время его движения;

- выходить на подкрановые пути, ходить по подкрановым путям, перелезать с одного крана на другой, а также переходить с одной галереи моста на другую через тележку;

- производить заклинивание контакторов, выводить из действия тормоза, концевые выключатели, блокировочные контакты и электрическую защиту;

- производить регулировку тормоза механизма при поднятом грузе, а также устанавливать приспособления для растормаживания тормоза вручную;

- использовать концевые выключатели в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

- производить перевод механизмов с прямого хода на обратный до полной остановки;

- полностью сматывать канат с барабана. На барабане при опущенном крюке должно оставаться не менее 1,5 витков каната;

- опускать груз на место при отсутствии соответствующей прочности подкладок и прокладок;

- допускать на кран посторонних лиц.

40.Машинист обязан остановить работу крана в следующих случаях:

- если любым лицом, находящимся на площадке подана команда «стоп»;

- получена непонятная команда на перемещение груза;

- в случае спадания канатов с барабана или блоков, образования петель или обнаружения повреждёний канатов;

- если приближается гроза; при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана; при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда плохо видны сигналы стропальщика или перемещаемый груз (при работе на открытом воздухе).

41.Перемещение груза двумя кранами допускается в отдельных случаях.

При выполнении работ по перемещению груза двумя кранами необходимо соблюдать требования безопасности:

- работа должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

- все действия машинистов должны быть строго согласованы. Краны должны работать синхронно без рывков;

- при подъёме е перемещении груза нагрузка, приходящаяся на каждый кран, не должна превышать его грузоподъёмности, а грузовые канаты при подъёме и перемещении груза должны сохранять вертикальное положение;

- следует выдерживать расстояние между кранами в соответствии с технологической картой или проектом производства работ;

- следует прекратить выполнение работ при поломке одного из кранов.

42.Требования безопасности при проведении технического обслуживании крана.

43. При проведении   технического обслуживании крана машинист должен соблюдать следующие требования безопасности:

- техническое обслуживание проводить после остановки крана при выключенном рубильнике;

- применять исправный ручной инструмент и приспособления;

- производить смазку механизмов и канатов согласно указаниям инструкции завода-изготовителя;

- для работы с канатами надевать рукавицы. Запрещается направлять канаты на барабаны руками;

- устанавливать тележку в непосредственной близости от выхода из кабины на настил на кранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи, перед выходом обслуживающего персонала на галерею;

- смазочный и обтирочный материалы хранить в закрытом металлическом ящике. Использованный обтирочный материал своевременно удалять с крана.

44.Запрещается:

- производить самостоятельно ремонт крана, его механизмов и электрооборудования, осмотр и ремонт главных троллей, токоприёмников, а также смену плавких предохранителей;

- производить осмотр и чистку крана при включенном рубильнике, установленном в кабине;

- включать рубильник и работать механизмами крана при нахождении на его галерее людей; исключения допускаются для слесарей, электромонтёров, осматривающих механизмы крана; в этом случае включение рубильника и механизмов крана можно производить лишь по указанию лица, производящего осмотр и имеющего ключ-марку;

- оставлять на настиле галереи или тележки инструмент, а также незакреплённое оборудование и детали;

- сбрасывать что-либо с крана.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ.

45.По окончании работы машинист обязан:

- опустить груз на землю, снять стропы и поднять крюк в верхнее положение;

- поставить кран у посадочной площадки или на место, предназначенное для его стоянки;

- штурвалы или рукоятки всех контролёров перевести в нулевое положение и отключить рубильник в кабине крана;

- краны, работающие на открытом воздухе, укрепить с помощью предохранительных устройств от угона ветром;

- осмотреть кран, произвести его чистку. Использованные обтирочные материалы сложить в металлические ящики;

- запереть кабину управления;

- сделать запись в вахтенном журнале о состоянии крана и неполадках в работе крана, имевших место в течении смены и предупредить об этом машиниста, принимающего смену, а при односменной работе – непосредственного руководителя работ. При двухсменной работе машинист не имеет права уходить с работы до прихода машиниста другой смены. В случае невыхода  сменщика машинист должен сообщить об этом непосредственному руководителю работ и получить от него указание;

- снять спецодежду в специально отведённом месте.

При односменной работе рубильник перед гибким кабелем должен быть отключён и заперт на замок.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  В АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ.

46. При возникновении пожара вблизи места производства работ машинист должен:

- опустить груз;

- отключить рубильник в кабине крана;

- отключить рубильник, подающий напряжение на кабель;

- принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному руководителю работ;

- при невозможности ликвидировать пожар имеющимися средствами пожаротушения, вызвать пожарную охрану.

47.При возникновении пожара на кране машинист должен:

- отключить рубильник в кабине;

- принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному руководителю работ и вызвать пожарную охрану через одного из членов бригады, обслуживающей кран или других рабочих.

48.В случае внезапного прекращения питания крана электрическим током машинист должен:

- поставить в нулевое положение штурвалы и рукоятки контролёров;

- отключить рубильник в кабине;

- сообщить непосредственному руководителю работ.

В случае, если из-за отсутствия напряжения груз остаётся в подвешенном состоянии, следует принять меры, если возможно, к его спуску ручным растормаживанием  в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами или огородить место под грузом.

49.  В случае, внезапного выхода из строя тормоза механизма подъёма (при наличии груза на крюке) машинист для того, чтобы удержать груз от падения, должен включить механизм подъёма, переместить груз на ближайшую свободную площадку  и там его установить.

50.  При разрушении металлоконструкций крана, падении груза, обрыве канатов машинист обязан немедленно сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, о случившемся и обеспечить сохранность обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

51.  При несчастном случае (травмирование, поражение электрическим током, ожог, отравление, внезапное заболевание) машинист обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО: