CОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 20__ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для обмотчика

элементов электрических машин

№________

Глава I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

1. К самостоятельной работе обмотчиком элементов электрических машин (в дальнейшем электрообмотчика) допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение по соответствующей программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие удостоверение на допуск к работе.

2. Периодическую проверку званий по вопросам охраны труда электрообмотчик проходит не реже одного раза в год.

3. Электрообмотчик проходит инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев — повторный;

- при принятии новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним; замене приборов и инструментов, материалов и других факторов, влияющих на охрану труда; нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям; по требованию государственного органа надзора и контроля, вышестоящих организаций, руководителя предприятия или должностного лица предприятия, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда; при перерывах в работе по профессии более шести месяцев; при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в организациях, осуществляющих однородный вид деятельности — внеплановый;

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск – целевой.

4. Электрообмотчик обязан знать:

- устройство и принцип работы электромашин и аппаратов;

- назначение и схемы электромашин и методы устранения их неисправностей;

- требования электро- и пожаровзрывобезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- опасное и вредное воздействие электрического тока и других вредных производственных факторов, связанных с выполнением работ, и основные способы защиты от их воздействия;

- требования, изложенные в технических инструкциях и инструкции по охране труда.

5. Электрообмотчик обязан:

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с «Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий:

- костюм х/б Мп     - 12 мес.

- головной убор      - 12 мес.

- ботинки кожаные Мп  - 12 мес.

- рукавицы комбинированные Мп    - до износа

- сообщать непосредственному руководителю работ или лицу, ответственному за электроустройство, о всех замеченных им нарушениях ПУЭ, ПТЭ и ПТБ а также о неисправностях электрооборудования и применяемых при работе машин, механизмов, приспособлений, инструмента и средств защиты;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6. Опасными факторами в работе электрообмотчика являются:

- поражение электрическим током;

- работа по пропитке электродвигателей, связанная с применением агрессивного лака ИЛ-92, содержащего ксилол, вредный для организма, подвижные части производственного оборудования; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования.

7. Электрообмотчик обязан знать порядок уведомления нанимателя о случаях травмирования, появления опасности, грозящей аварией или пожаром. При несчастном случае на производстве электрообмотчик принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения, сообщает о происшествии руководителю работ (структурного подразделения) или иному должностному лицу предприятия.

8. Электрообмотчик несет ответственность за:

- выполнение правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, технологических инструкций, инструкции по охране труда, требований пожарной безопасности.

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- соблюдение установленного порядка производства работ;

- сохранность вверенного ему оборудования, приборов, инструмента, средств защиты и т.п.;

- качественное выполнение работ;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия электрообмотчика, нарушающего требования технологических и эксплуатационных инструкций, инструкции по охране труда.

9. Электрообмотчику запрещается находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе, электрообмотчик обязан оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю работ о несчастном случае, происшедшем на производстве, а также ситуациях, которые создают угрозу здоровью или жизни для него или окружающих людей.

10.За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда электрообмотчик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РБ.

11. Электрообмотчик, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

12. Перед началом работы электрообмотчик обязан:

- убедиться в достаточности естественного и искусственного освещения;

- исключить пребывание посторонних лиц;

- привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага, волосы подобрать под плотно облегающий головной убор;

- осмотреть рабочее место, освободить проходы и не загромождать их;

- проверить наличие и исправность переносных осветительных приборов;

- проверить исправность и годность инструмента, приспособлений, защитных средств;

- убедиться в наличии средств пожаротушения. Пожарный инвентарь должен быть размещен в специально отведенных для него местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

13. При включении электрооборудования проверить наличие заземления и исправность пусковой аппаратуры.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.

14. Электрообмотчик обязан выполнять только ту работу, которая выдана мастером и записана в журнале выдачи заданий.

15. При разборке электромашин пользоваться ключами нужного размера.

16. Для съёма подшипников и полумуфт пользоваться съёмником, специально предназначенным для данной операции.

17. На рабочем месте должен находиться только инструмент, нужный для работы, чтобы не захламлять рабочее месте.

18. При пользовании сварочным трансформатором электрообмотчик обязан одеть защитные очки.

19. При насадке подшипников на вал, пользоваться специально предназначенными для этой цели насадками.

20. При мойке подшипников электрообмотчику необходимо смазывать руки защитным кремом.

21. Перед испытанием электромашин электрообмотчик обязан:

- проверитъ, отключён ли автомат, питающий пускатель;

- подсоединить питающие концы к электродвигателю и заземлить его;

- вставить вилку в штепсельный разъем;

- проверить надежность крепления испытуемого электродвигателя;

- включить автомат и нажать кнопку “ПУСК”.

22. При пропитке электромашин надеть защитные очки и рукавицы, производить пропитку при включенной местной вытяжной вентиляции.

23. При работе с переносным электроинструментом пользоваться защитными средствами (диэлектрические перчатки, коврики и т .д.).

24. При работе по ремонту электрооборудования, необходимого для производства обмоточных работ, обесточить его, снять предохранители, повесить плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ — РАБОТАЮТ ЛЮДИ” убедиться в отсутствии напряжения и только тогда приступать к его осмотру и ремонту.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

25. По окончании работы электрообмотчик обязан:

- привести в порядок место производства работ, собрать все материалы в предназначенные для этих целей места;

- сообщить непосредственному руководителю о недостатках, выявленных во время работы;

- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в специально отведенном месте.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

26. Электрообмотчик обязан прекратить производство работ в следующих случаях:

- возникновение пожара вблизи места производства работ;

- нарушение рабочего режима, аварии;

- несчастного случая.

27. При возникновении пожара при производстве работ или вблизи рабочего места электрообмотчик обязан:

- обесточить электрооборудование;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ ил лицу, ответственному за электрохозяйство;

- принять меры по ликвидации пожара и предотвращению его распространения имеющимися средствами пожаротушения;

- при невозможности ликвидации пожара имеющими средствами пожаротушения вызвать пожарную охрану.

28. При несчастном случае электрообмотчик обязан оказать первую помощь пострадавшему.

Инструкцию разработал:

Согласовано: