CОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 201_ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для плотника

№________

Глава I. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ ТРУДА.

1. К самостоятельному выполнению плотничных работ допускаются лица мужского пола, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие группу по электробезопасности 1 (далее — плотник). Периодичность проверки знаний 1 раз в год.

2. Плотнику не разрешается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием обращению с которым он не обучен.

3. Плотнику запрещается самостоятельно производить ремонт и устранять неисправность машин и оборудования, он обязан сообщить об этом руководителю работ.

4. Плотник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена и разъяснена руководителем работ.

Присутствие посторонних лиц на рабочем месте запрещается.

5. Плотник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

6. Запрещается перед работой и в процессе работы употреблять спиртные напитки, а также наркотические и токсические вещества.

7. В технологических процессах деревообработки возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

Физических:

- движущиеся механизмы и части оборудования, передвигающихся и обрушающихся изделий и заготовок, материалов, разрушающихся конструкций;

- острых кромок оборудования, инструмента и изделий;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура поверхности оборудования и материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха в рабочей зоне;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- недостаток естественного света.

- повышенная яркость света;

Химических:

- токсических;

- раздражающих;

- физических перегрузок.

8. Плотник обязан работать в спецодежде.

9. В соответствии с отраслевыми нормами средств индивидуальной защиты плотнику выдаются:

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Костюм хлопчатобумажный 3Ми - 12 мес. |
| 2 | Фартук прорезиненный или хлопчатобумажный - 6 мес. |
| З | Рукавицы хлопчатобумажные с накладками из винилискожи - Т |
| 4 | Ботинки кожаные Мп – 12 мес. |
| 5 | Каска защитная - 24 мес. |
| На наружных работах зимой дополнительно |
| 6 | Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Тн – 36 мес. |
| 7 | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Тн – 36 мес. |
| 8 | Валяная обувь Тн20 - 48 мес. |
| 9 | Галоши на валявую обувь - 24 мес. |
| 10 | Подшлемник - 24 мес. |
| На работах по пропитке древесины антисептиками |
| 11 | Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного Вн |
| 12 | Перчатки резиновые Вн - до износа |
| 13 | Наплечники брезентовые Вн - дежурные |
| При выполнении работ_на_высоте дополнительно |
| 14 | Пояс предохранительный - дежурный |

10. Зимой при работе на открытом воздухе необходимо делать перерывы для обогрева или полностью прекращать работы при следующих температурах:

- при температуре -10°С — перерыв на 10 минут для обогрева через каждый час работы;

- при тихой погоде и температуре равной -20°С — перерыв на 10 минут для обогрева через каждый час работы;

- при температуре воздуха -30°С — работы прекращаются.

11. Хранить пиломатериалы и изделия следует в штабелях. Высота при рядовой укладке должна быть не более половины ширины штабеля, а при клеточной укладке - не более ширины штабеля.

12. доски одинаковой толщины, а также обрезные доски одинаковой ширины следует укладывать в один штабель. Перед укладкой в штабеля пиломатериалы необходимо очищать от опилок и снега.

13. дверные и оконные блоки следует складировать вертикально, с прошивкой сплошной доской или наклонно в пирамиды с устройством концевых подкосов.

14. Круглый лес следует складировать в штабеля высотой не более 1,5 метра с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания. Применение прокладок круглого сечения запрещается.

15. Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, соблюдая меры предосторожности.

16. Рукоятки ручных инструментов следует изготавливать из древесины твердых пород, гладко обрабатывать и надежно насаживать на металлическую часть. Запрещается использовать ручной инструмент с рукоятками, имеющими трещины, сколы, заусенцы.

17. Режущие инструменты должны быть остро заточены, а зубья пил — разведены и заточены. Ширина разводки считается достаточной, если она не менее, полуторной толщины полотна пилы.

18. Для переноски и хранения инструмента и других мелких деталей следует использовать инструментальные ящики.

19. При использовании ручных электрических машин следует проверить их номер и дату последнего испытания, а также состояние шланговых проводов, механической части (редуктора) и пригодность защитных диэлектрических средств.

20. Обо всех нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты плотник должен сообщить своему руководителю работ и не приступать к работе до устранения выявленных нарушений, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

21. Надеть спецодежду, при работе на высоте надеть каску.

22. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

23. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (шланговый противогаз или респиратор, защитные очки, защитную пасту — в случае выполнения работ по антисептированию материалов);

- проверить рабочее место и подходы к нему;

- подобрать оборудование, инструмент и технологическую оснастку, необходимые
при выполнении работ, проверить их исправность;

- поверхности бойков молотков должны быть слегка выпуклые, гладкие, без 
выбоин, скосов, наклепа и трещин;

- лезвия топоров гладкие, хорошо заточены, не должны иметь вмятин, трещин, раковин и других повреждений;

- топоры и молотки плотно насажены на рукоятки и закреплены заершенными  
стальными клиньями; насаженные концы рукояток не выступают из инструмента;

- укрепляющий клин рубанка хорошо подогнан и обеспечивает плотное прижатие резца (ножа);

- все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (стамески, полотна, напильники, отвертки и др.), насаживаются на деревянные рукоятки длиной не менее 150 мм и стягиваются бандажными кольцами;

- сверла, зенкера и другие вставные инструменты не должны иметь трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов, а хвостовики этих инструментов — неровностей, скосов, трещин и других повреждений;

- лезвия режущих, строгальных и долбежных инструментов правильно и хорошо заточены;

- плотничный топор должен быть заточен одинаковыми фасками с обеих сторон шириной, равной 2,5 — толщинам тела топора с углом заострения 15-20°;

- стамески для долбления — под углом 30° с шириной фаски, равной 1,5 толщины стамески;

- стамески для строгания — под углом 20-25° с шириной фаски, равной 2-2,5 толщины стамески;

- стамески для ручного легкого резания — под углом 15° с шириной фаски,  равной 3,5 толщины стамески;

- долото — под углом 15° с одной фаской шириной, равной 3,5 толщины тела долота и со второй на конце режущего лезвия шириной 3-4 мм под углом 25-30°;

- отвертки — под углом 10-15° с обеих сторон;

- лезвия рубаночных резцов (ножей) — под углом 30° и установлены в корпусах (колодках) рубанков передней гранью к строгаемой плоскости под углами 39° в обтирочном рубанке, 45-48° — в чистом одинарном рубанке и под углом 52° в двойном рубанке.

Угол заточки фаски проверяется шаблоном, соответствующим назначению инструмента.

24. Плотник обязан проверить устойчивость ранее установленных конструкций.

25. При выполнении задания по антисептированию пиломатериалов — смазать лицо и руки специальной защитной пастой.

26. Плотник не должен выполнять работу:

- при отсутствии ограждения рабочего места, а также специальных трапов в случае выполнения задания на крыше с уклоном более 200 и покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников;

- при несвоевременном проведении очередных испытаний средств индивидуальной защиты или истечении срока эксплуатации, установленного заводом- изготовителем;

- при неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- при недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- при потере устойчивости ранее установленных конструкций.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЬПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.

27. Для подхода на рабочее место плотник должен использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).

28. Подмости, с которых производятся монтаж и установка деревянных конструкций, не допускается соединять или опираться на эти конструкции до их окончательного закрепления.

29. При выполнении работ на лесах или подмостях, а также перекрытиях, покрытиях не следует располагать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе плотник должен принять меры для предупреждения их падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, распиливание, теска и т.п.) в указанных местах не допускается.

30. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.

31. Разбирать штабель лесоматериалов нужно уступами, сверху вниз, обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов.

32. Переносить бревна плотники должны при помощи специальных клещей. Кантовать бревна, брусья и тяжелые детали следует при помощи специальных крючьев и ломов.

33. Поднимать с земли бревна и тяжелые предметы следует, приседая, а не нагибаясь. Длинномерные пиломатериалы (бревна, брусья и т.п.) необходимо переносить вдвоем. Сбрасывать с плеч или опускать длинномерные материалы следует по команде всем работникам одновременно.

34. При стесывании бревен для предотвращения поворота закрепляйте их на подкладках. Становитесь так, чтобы бревно было между ногами. Ноги со стороны отесываемой поверхности отставляйте, возможно, дальше. Отесывать бревно следует от вершины к комлю.

35. При распиливании бревна укладывайте его на подкладки так, чтобы пропил был раскрыт и не зажимал полотно пилы.

36. При распиливании досок закрепляйте их неподвижно на прочной основе.

37. Не ставьте палец или руку у пропила для направления пилы, используйте для этой цели обрезок доски или заранее заготовленный шаблон с пропилами.

38. При сверлении отверстий в бревне или доске прочно закрепляйте сверла 
в коловороте или дрели.

39. При работе с рубанком стружку, попавшую в щель, вынимайте через верхнее отверстие, используя клин из дерева твердой породы.

40. Работая стамеской, направляйте ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь, не направляйте стамеску на себя.

41. Во время перерывов в работе не оставляйте режущий инструмент на 
обрабатываемой детали и не кладите его на верстак или другое отведенное место 
лезвием вверх.

42. Устанавливать оконные блоки необходимо вдвоем с использованием 
монтажных столиков со страховкой предохранительным поясом, не допускается выполнять указанную работу, стоя на подоконнике. После выверки блок необходимо закрепить по проекту, оставлять его в оконном проеме незакрепленным не допускается.

43. Обшивку перегородок, установку столярных изделий, столярную отделку внутренних поверхностей стен, лестничных клеток, тамбуров следует выполнять с монтажных столиков. Использовать для этих целей приставные лестницы не допускается.

44. При установке ферм, стропил, стоек и других деревянных конструкций не следует прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

45. Элементы и детали кровель следует подавать на крышу в заготовленном виде. Заготовку деталей, а также обрезку углов стеклопластиковых волнистых листов, резку по размерам асбестоцементных и стеклопластиковых листов в больших количествах следует производить в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Производить соответственно заготовку непосредственно на крыше не допускается.

46. Подавать материалы, элементы и детали кровель на крышу следует в контейнерах грузоподъемным краном. Прием указанных грузов должен производиться на специальные площадки с ограждениями. Не допускается захватывать груз. Опускать груз на приемную площадку следует при помощи специальных крюков. Размещать материалы, элементы, детали кровель на крыше плотник обязан в местах, указанных руководителем работ, с принятием мер против их падения, скатывания или воздействия порывов ветра. При выполнении работ на лесах или подмостях, а также вблизи границы перепада по высоте не допускается класть инструмент, материалы и другие предметы у края подмостей, границы перепада по высоте во избежание травмирования работающих внизу случайно упавшими сверху предметами.

47. Разборку опалубки, элементов крыш и других конструкций следует производить только с разрешения руководителя работ. Элементы разборочных конструкций или опалубки следует опускать на землю при помощи грузоподъемных кранов или веревок, сортировать и укладывать в штабели, предварительно удалив выступающие гвозди, скобы, штыри. Выполняя работы по демонтажу опалубки или других конструкций, плотник обязан постоянно наблюдать за устойчивостью остающихся элементов. Разбирать конструкции одновременно в двух и более ярусах по одной вертикале не допускается.

48. Во время работы с применением машин с электрическим приводом во избежание поражения электрическим током запрещается:

- натягивать и перегибать шланги и кабели;

- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрическими кабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;

- передавать электрическую машину другому лицу;

- производить работы с приставных лестниц;

- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий;

- оставлять без надзора работающий электроинструмент.

49. Электропилу при распиливании древесины двигать равномерно без рывков и перекосов, при заедании диска следует подать пилу обратно (на себя), а после набора полного числа оборотов медленно подать на распиливаемый материал.

50. При работе электрорубанком необходимо:

- проверить качество заточки ножей и правильность их установок;

- рубанок подавать равномерно, не допуская перекосов;

- обрабатываемый материал должен быть чистым и без гвоздей;

- не допускать, чтобы ножи забивались стружкой, периодически прочищать их;

- если рубанок используется в качестве стационарного станка, мелкие детали 
обрабатываются в специальных шаблонах.

51. Установку и смену рабочего органа в электроинструменте производить только после полной остановки двигателя.

52. Удаление опилок от режущего инструмента производите щеткой, а не рукой и только после полной остановки вращения инструмента.

53. При перерывах в работе и перемещении электрические машины необходимо отключать.

54. Переносить электроинструмент только после отключения от источника питания, держать его при этом за провода или рабочую часть не допускается.

55. При производстве работ с применением паркетношлифовальной машины необходимо:

- в момент включения (выключения) шлифовальный барабан не должен касаться обрабатываемой поверхности;

- шлифовальная лента должна иметь достаточное напряжение и соприкасаться со всей поверхностью шлифуемого элемента;

- шлифуемая поверхность должна быть чистой, ровной, без гвоздей.

56. Плотнику, занятому на работах с порошкообразными (пылящими) антисептированными материалами необходимо использовать, для защиты органов дыхания шланговый противогаз или респиратор, для защиты глаз - защитные очки, для защиты кожи рук и лица - защитные пасты.

57. Работать с масляными антисептиками в резиновой обуви и перчатках запрещается.

58. В помещениях, где производится антисептирование, не допускаются выполнение других работ, а также курение и прием пищи.

59. При приготовлении и загрузке антисептических составов необходимо принимать меры против их распыления и разбрызгивания.

60. Транспортировку и хранение антисептических материалов следует осуществлять в плотно закрытой таре, которую после использования следует обработать специальными средствами или сжечь. Ванны для приготовления антисептических составов должны быть закрыты крышками.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

61. По окончании работы плотник обязан:

- собрать и сложить рабочий инструмент и приспособления в место хранения, а электроинструмент сдать в кладовую.

62. Привести в порядок рабочее место, убрать опилки, стружку, деревянные 
отходы;

63. По окончании антисептических работ ванны следует освободить от оставшегося раствора, места приготовления и хранения составов — очистить и обезвредить. Используемые при антисептировании оборудование, средства индивидуальной защиты и инструмент — обмыть.

64. Снять спецодежду и поместить в специально предназначенное для ее хранения место.

65. Выполнить правила личной гигиены. Пользоваться холодной водой не рекомендуется, особенно после работы с масляными антисептиками или гидроизоляционными составами.

66. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, плотник должен сообщить своему руководителю работ.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

67. При обнаружении неисправности средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента, а также при возникновении другой аварийной ситуации на месте работ (потере устойчивости возводимого или разбираемого объекта, возгорании антисептических составов или их составляющих) работ необходимо приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности устранить аварийную ситуацию собственными силами плотник обязан сообщить об этом руководителю работ.

68. При получении травмы плотником, необходимо принять меры по оказанию пострадавшему медицинской помощи, обеспечить сохранность обстановки 
несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, поставить в известность руководителя работ.

69. При возникновении пожара вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, отключить электроэнергию, вызвать пожарных и приступить к тушению пожара имеющимися на объекте средствами до прибытия пожарной команды сообщить администрации предприятия.

Инструкцию разработал:

Согласовано: