CОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 20__ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для рабочих

по эксплуатации осушительной сети

№________

Глава 1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА.

1.К выполнению работ при эксплуатации и ремонте открытой оросительной и осушительной сети   допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие  производственное обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы и допущенные к самостоятельной работе в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе по эксплуатации и ремонту открытой оросительной и осушительной сети рабочий должен пройти стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) под руководством специально назначенного лица.

2.Периодический медицинский осмотр рабочий по обслуживанию и ремонту открытой оросительной и осушительной сети (в дальнейшем – «рабочий») проходит   в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3.Повторную проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий должен проходить не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда рабочий проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрении технологических процессов.

4. Рабочий должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу – вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,  и иных факторов, влияющих на охрану труда; нарушении рабочим нормативных правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля, вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

5. Рабочий должен:

-иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ и знать основные способы защиты от их воздействия, основные вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся механизмы, машины;

- обрушение грунта;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

-знать требования пожаро- и электробезопасности при выполнении работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

-пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

костюм х/б Ми				 – 12 месяцев

сапоги кирзовые Ми			 – 12 месяцев

рукавицы комбинированные Ми	 – до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

брюки х/б на утепляющей прокладке Тн  – 36 месяцев

куртка х/б на утепляющей прокладке Тн – 36 месяцев

валяная обувь Тн20			      – 48 месяцев

галоши на валяную обувь 		      – 24 месяца

-уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

-выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

-знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6. Рабочий не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю работ, который обязан:

- организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в медицинский пункт;

- сообщить о случившемся руководителю подразделения;

- сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии.

8.О всех замеченных неисправностях механизмов, приспособлений, приборов и инструмента рабочий должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

9.Рабочий несет ответственность за:

- выполнение требований инструкции по охране труда и инструкции завода-изготовителя по эксплуатации используемых машин и оборудования, правил пожаро- и электробезопасности;

- соблюдение порядка производства работ;

- соблюдение внутреннего трудового распорядка;

- исправность оборудования;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия рабочего, нарушающего требования инструкции завода-изготовителя по эксплуатации оборудования и инструкции по охране труда.

10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативно-технических документов по охране труда рабочий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

11. Рабочий, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается в этот день к работе.

12. Рабочий обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором.

Рабочий должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Очистку открытых мелиоративных каналов от насосов и ремонтные работы осуществлять с помощью одноковшовых экскаваторов, каналоочистительных машин, скреперов, бульдозеров и других машин.

14. Экскаватор с объемом ковша до 0,65 куб.м должен обслуживать один машинист, а свыше 0,65 куб.м - машинист и не менее одного помощника.

15. Перед началом работы необходимо убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, средств, обеспечивающих безопасность работника, аптечки, исправности средств сигнализации.

16. До начала работы необходимо осмотреть трассу и убрать с откоса и бермы камни, проволоку, древесину и другие посторонние предметы, а опасные места отметить вешками.

17. Приступая к работе, машинист машины должен осмотреть и проверить техническое состояние экскаватора, каналоочистителя, косилки, гидросеялки.

18. Запустить машину на холостой ход, убедиться в отсутствии посторонних шумов, вибрации, заеданий, нагрева, а также в работоспособности контрольных и сигнальных устройств или приборов.

19. При осмотре проверить надежность крепления режущего аппарата и наличие ограждения опасных зон. Кроме того проверить надежность крепления роторов и наличие на их валах стопорных шайб; состояние режущих ножей и надежность их крепления к роторам.

При наличии трещин и больших деформаций ножи надо заменить.

20. Проверить: правильность установки и надежность крепления защитных экранов на рабочем органе и сетчатого экрана на боковом окне кабины трактора; наличие и надежность крепления защитных кожухов на клиноременных передачах блока отбора мощности и привода рабочего органа.

21. Проверить состояние рукавов высокого давления, соединений и креплений гидроцилиндров, при пробном подъеме рабочего органа следует убедиться в отсутствии заеданий, подтекания масла и надежности фиксации при запирании гидроцилиндров в рабочем и транспортном положениях.

22. При подготовке агрегата гидросеялки к работе проверить состояние тормозной системы трактора и гидросеялки, системы освещения и сигнализации, надежность крепления и присоединения гидросеялки к трактору.

23. Перед началом движения необходимо дать сигнал предупреждения, убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов вокруг машины и на пути следования.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

24. Приступая к работе, рабочий должен осмотреть рабочее место.

25. При окашивании откосов и берм каналов тракторными косилками необходимо следить за расстоянием между косилками трактора и бровкой канала, которое должно быть не менее 0,5 м.

Рабочие скорости выбирают в соответствии с инструкцией по эксплуатации, однако допустимая скорость движения агрегата 8 км/ч.

26. Во избежание аварийных поломок необходимо следить за режущим аппаратом. Через каждые 2 часа необходимо проверять состояние и надежность креплений ножей.

27. Навешивать и снимать косилку с трактора, а также устранять неисправности косилки, регулировку и смазку производить только при заглушенном двигателе трактора.

28. При любой остановке трактора косилку следует отключать. При очистке режущего аппарата не разрешается прикасаться руками к пальцам и сегментам ножа. Очистку производить специальным скребком.

29. Не браться руками за пальцы режущего аппарата при его подъеме для установки в транспортное положение.

30. Клиноременные передачи блока отбора мощности и привода режущего аппарата, а также карданный вал должны быть закрыты защитным кожухом.

31. Кабина трактора должна быть оборудована защитным приспособлением в виде металлической решетки.

32. При холостых переездах агрегата рабочий орган косилки необходимо привести в крайнее верхнее положение и закрепить транспортной тягой. При переездах на небольшие расстояния внутри объекта и при объезде препятствий во время работы разрешается поднимать рабочий орган без фиксирования бруса транспортной тяги.

33. Экскаваторы на период выполнения работ необходимо устанавливать на спланированной площадке, предупреждая самопроизвольное сползание и опрокидывание их в канал.

Расстояние от наружного края гусеницы до бровки канала должно быть не менее 0,5 м.

34. Во время работы экскаватора не допускается менять вылет стрелы при наполненном ковше, подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный вне радиуса ее действия и регулировать тормоз при подъеме ковша.

35. Путь, по которому передвигается экскаватор во время очистки канала должен быть заранее выровнен, а на слабых грунтах укреплен щитами.

36. Во время перерывов стрелу экскаватора отводят в сторону от забоя, а ковш опускают на грунт. Очищать ковш можно только в опущенном состоянии специальными скребками.

37. При выемке грунта экскаватором из русла канала в отвалах грунт размещают на расстоянии не менее 0,5 м от бровки канала. Не допускается работа двух экскаваторов на одном участке в радиусе менее 50 м.

38. Не разрешается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать защитные кожухи и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

39. Во время работы и передвижения экскаватора, крана и других машин вблизи воздушной линии электропередачи должны соблюдаться следующие требования.

40. При необходимости производства работ в охранной зоне линий электропередач или в пределах разрывов, установленных “Правилами охраны высоковольтных электрических сетей работа машин и оборудования должна проводиться:

- при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы;

- только под непосредственным руководством лица, указанного в наряде-допуске;

- при снятии напряжения в воздушной линии электропередачи до начала работы машин и оборудования.

41. Охранной зоной вдоль воздушной линии электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отключенном их положении) на расстоянии, м:

для линий напряжением

до 1 кВ		2

от 1 до 20 кВ вкл.	10

35 кВ			15

110 кВ			20

150 кВ			25

220 кВ			25

330 кВ			25

400 кВ			30

500 кВ			30

750 кВ			40

800 кВ (постоянный ток)	30

42. При невозможности снятия напряжения с воздушной линия электропередачи работа машин и оборудования в охранной зоне разрешается при условии соблюдения следующих требований:

- расстояние от крайней точки по высоте машины и оборудования в любом положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее, указанного в таблице 2.

Таблица 2

| Напряжение воздушной лини, кВ | Наименьшее расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 1,5 |
| от 1 до 20 | 2,0 |
| от 35 до 110 | 4,0 |
| от 150 до 220 | 5,0 |
| 330 | 6,0 |
| от 500 до 750 | 9,0 |
| 800 (постоянного тока) | 9,0 |

43. Допускается работа машин и оборудования непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящимися под напряжением 110 кВ и выше при условии, что расстояние от любой крайней точки по высоте машин и оборудования, находящихся в любом положении, до ближайшего провода должно быть не менее указанного в таблице 2 для соответствующего напряжения.

44. Экскаватор должен быть снабжен звуковым сигналом. Перед пуском в ход двигателя и механизмов необходимо подать сигнал предупреждения.

45. При работе на экскаваторе не допускается:

- сходить и садиться на экскаватор во время движения;

- оставлять работающий двигатель без присмотра;

- вести подсобные работы в забое;

- находиться под стрелой и ковшом в радиусе действия экскаватора;

- при работе на канале делать резкие повороты во избежание опрокидывания и скольжения экскаватора в канал;

- производить работы в ночное время в условиях плохой видимости и при неисправном электроосвещении;

- при работе в забое выполнять любой ремонт и регулировку;

- находиться во время грозы в кабине или вблизи машины до (100 м).

46. При работе на каналоочистителях перед началом движения подать сигнал предупреждения, убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов вокруг машины и на пути следования.

47. Необходимо внимательно наблюдать за рабочей зоной, рабочим органом и работой всей машины в целом, быть готовым при необходимости остановить каналоочиститель и включить двигатель.

48. Не допускается:

- производить какие-либо ремонтные работы, смазку и регулировку каналоочистителя на ходу (рабочий орган должен быть поднят и установлен на упоры или опущен на землю, трактор остановлен, двигатель заглушен);

- находиться кому-либо во время работы каналоочистителя вблизи рабочего органа машины (до 10 м) и при работе косилки (до 40 м), а также вблизи места выброса грунта;

- при работе на канале делать резкие повороты во избежание опрокидывания и скольжения трактора в канал;

- производить поворот машины с заглубленным рабочим органом;

- производить работы в ночное время и в условиях плохой видимости;

- находиться во время грозы в кабине или вблизи трактора (до 100 м).

49. Крепление откосов канала осуществляют путем укладки дернины, посева трав, укладки железобетонной облицовки, камня.

При работах на откосах каналов глубиной более 3 м и крутизной 1:1 и более необходимо принять меры безопасности против падения и скольжения рабочих, укладывающих дернину по поверхности откосов, предусмотренные технологической картой или проектом производства работ (ППР).

50. Посев откосов каналов травами ведется протравленными семенами с одновременным внесением минеральных удобрений. Поэтому рабочие должны выполнять требования безопасности и гигиены при работе с ядохимикатами и удобрениями.

51. Во время работы при посеве протравленным зерном не разрешается принимать пищу. При посеве травы с одновременным внесением удобрений следует принять меры к защите органов зрения и дыхания, применив средства индивидуальной защиты.

52. Выполнение работ с использованием пестицидов, консервантов, минеральных удобрений проводить под руководством специалиста с соблюдением требований, изложенных в «Инструкции по применению пестицидов в сельском хозяйстве».

53. При укреплении откосов гидропосевом трав необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- агрегат должен перемещаться по берме в расчете, чтобы колесо трактора передвигалось не ближе 1 м от бровки канала.

- вращающиеся детали машины должны быть ограждены кожухами.

54. Не допускается:

- оставлять агрегат с работающим двигателем, находиться посторонним лицам на рабочей площадке оператора и в зоне работы машины при гидропосеве радиусом 30 м;

- работа мешалки при открытом люке емкости без предохранительной сетки;

- работа гидросеялки без страховочной цепи.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

55. По окончании работы и для проведения осмотра, обслуживания агрегат удаляют из канала на расстояние не менее 2 м, выключают вал отбора мощности и опускают рабочий орган на деревянные подкладки.

56. Не разрешается производить осмотр, регулировочные, смазочные и ремонтные работы при включенном вале отбора мощности и при поднятом рабочем органе.

Навешивать и снимать косилку на трактор можно только после остановки двигателя трактора.

57. По окончании работы обслуживающий персонал должен:

- очистить инструменты, осуществить профилактический осмотр;

- доложить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных в процессе работы и о завершении работы;

- снять спецодежду, убрать ее в предназначенное для нее место;

- выполнить правила личной гигиены;

- принять меры от самопроизвольного движения механизма.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

58.Рабочий персонал должен прекратить выполнение работ при:

- обнаружении неисправностей оборудования и машин;

- обнаружении очагов загорания вблизи места производства работ;

- несчастном случае.

59. При обнаружении неисправностей машин и оборудования рабочий должен:

- произвести остановку двигателя;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

60. При обнаружении очагов загорания вблизи места производства работ необходимо:

- произвести остановку двигателя;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при невозможности ликвидации пожара собственными силами вызвать пожарную охрану.

61. При несчастном случае (травмирование, ожог, отравление, внезапное заболевание) рабочий обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО: