CОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания

профсоюзного комитета

от_____________№______

«____»_______________ 201_ г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для токаря

№________

Глава 1.Общие требования по охране труда

1.  К выполнению работ на токарных станках  допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством РБ, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, аттестованные квалификационной комиссией и получившие удостоверение на допуск к работе на станках в установленном порядке.

Перед допуском к самостоятельной работе токарь должен пройти стажировку в течении 2-14 рабочих смен (в зависимости от квалификации работника)  под руководством специально назначенного лица.

Токарь должен иметь группу по электробезопасности не ниже II группы по электробезопасности.

2.  Периодический медицинский осмотр токарь  проходит  в порядке, установленном Минздравом Республики Беларусь.

3.  Периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда токарь должен проходить     не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний токарь проходит в следующих случаях:

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- по требованию вышестоящей организации, ответственных лиц предприятия;

- по требованию органов государственного надзора и контроля;

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования либо внедрения новых технологических процессов.

4.  Токарь должен пройти инструктаж по охране труда:

-    при приеме на работу – водный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев – повторный;

-   при введении в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда;  нарушении токарем нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию государственных органов надзора и контроля; вышестоящего органа, ответственных лиц предприятия; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; при поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах – внеплановый.

-   целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие); при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск.

5.  Токарь должен иметь чёткое представление об опасных и вредных производственных      факторах, связанных с выполнением работ и основные способы защиты от их воздействия.

Основными опасными вредными производственными факторами являются:

- подвижные части производственного оборудования;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструмента, деталей и оборудования;

- повышенное значение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- внутрицеховой транспорт;

- отлетание металлической стружки  в ходе технологического процесса;

- захламленность рабочего места;

- воздействие шума;

- напряжение глаз;

- физическая нагрузка.

6. Токарь должен:

-  знать требования, изложенные в технологической инструкции, инструкциях  (паспортах) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда;

-  знать требования электро- и  пожаровзрывобезопасности при выполнении  работ и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

-   выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций».

Токарь обеспечивается средствами индивидуальной   защиты:

| Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование средств индивидуальной защиты | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 19149 | Костюм х/б(3Ми) Ботинки кожаные с защитным носком (Мун200) Рукавицы комбинированные (или перчатки трикотажные)(Ми) Очки защитные (3П) Головной убор | 12 12 до износа до износа До износа 12 |

7. Токарь не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ,  которые не относятся к  непосредственно выполняемой им работе, должен работать только на станках, к которым имеется допуск, и выполнять  работу, которая поручена.

8.     При   несчастном   случае   на  производстве   токарь   принимает   меры   по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников и сообщает о происшествии непосредственному руководителю потерпевшего или другому должностному лицу.

9.  Токарь несет ответственность за:

- выполнение требований технологических инструкций, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкции по охране труда, правил пожаро- и  электробезопасности;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- качественное выполнение работ;

- сохранность закрепленного за ним оборудования, приспособлений и инструмента;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия токаря, нарушающего требования технологических инструкций, инструкций (паспортов) заводов-изготовителей оборудования и инструкций по охране труда.

- За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативно-технических документов по охране труда токарь привлекается  к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь

- Недопустимо нахождение токаря в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных и наркотических веществ. Также недопустимо распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время. Токарь,  появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается в этот день к работе.

12.Токарь  обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя об неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2.Требования по охране труда перед началом работы

13. Организация рабочего места токаря должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью.
14. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор.
15. Проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место, выявить неполадки в работе станка и принять меры по их устранению.
16. О неисправности станка немедленно заявить мастеру; до устранения неисправности к работе не приступать.
17. Приготовить крючок для удаления стружки, ключи и другой необходимый инструмент. Не применять крючок с ручкой в виде петли.

18.  При подготовке станка проверить наличие и исправность;
а) ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов и пр., а также токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов, кнопок);
б) заземляющих устройств;
в) предохранительных устройств для защиты от стружки, охлаждающих жидкостей;
г) устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, надломов, прочность крепления пластинок твердого сплава или керамических пластинок, стружколомающих порогов и пр.);
д) режущего, измерительного, крепежного инструмента и приспособлений и разложить их в удобном для пользования порядке.
Работать только исправным инструментом и приспособлениями и применять их строго по назначению.
19. Если при обработке металла образуется отлетающая стружка, то при отсутствии специальных защитных устройств на станке надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.
20. При обработке вязких металлов, дающих сливную стружку, применять резцы со специальными стружколомающими устройствами.
21. При обработке хрупких металлов (чугуна, бронзы и т. д.), дающих отлетающую стружку, а также при дроблении стальной стружки в процессе обработки применять следующие защитные устройства: специальные стружкоотводчики, прозрачные экраны или индивидуальные щитки (для защиты лица).

22. Проверить на холостом ходу станка:
а) исправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, пуска, останова движения и др.);
б) исправность системы смазки и охлаждения (убедиться в том, что смазка и охлаждающая жидкость подаются нормально и бесперебойно);
в) исправность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена);
г) нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка, особенно в шпинделе, в продольных и поперечных салазках суппорта.
2.11. Для предупреждения кожных заболеваний рук при применении на станках охлаждающих масел и жидкостей необходимо перед началом работ смазывать руки специальными пастами и мазями.
2.12. При получении ручного инструмента необходимо проверить его  доброкачественность:
а) ручка напильника и шабера должна иметь металлическое кольцо, предохраняющее ее от раскалывания;
б) молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева; боек молотка должен иметь ровную слегка выпуклую поверхность; нельзя работать молотком со сбитым бойком, имеющим трещины или насаженным на рукоятку из дерева мягких пород, а также плохо закрепленным на рукоятке:
в) зубило и другой ударный инструмент должны быть длиной не менее 150 мм, кернер— 100 мм и не иметь наклепа на бойке;
г) гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек; запрещается работать гаечными ключами с прокладками, удлинять их трубами и применять контрключи;
д) разложить инструмент и приспособления в удобном для пользования порядке.
23. Пользоваться режущим инструментом, имеющим правильную заточку. Применение неисправного инструмента и приспособлений запрещается.
24. Проверить и обеспечить достаточную смазку станка; при смазке пользоваться только соответствующими приспособлениями.
25. Разместить шланги, подводящие охлаждающую жидкость так, чтобы была исключена возможность соприкосновения их с режущим инструментом и движущимися частями станка. Охлаждающую жидкость подавать только насосом.
26. Запрещается охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками.
27. Не допускать разбрызгивания масла и жидкости на пол. Для защиты от брызг устанавливать щитки.

28.   Запрещается:-  работать на неисправном и не имеющем необходимых ограждений станка, производить ремонт и переоборудование станка самостоятельно;

- опираться на станок во время его работы и не позволять делать это  другим.

-  разрешать уборщику убирать у станка во время его работы.

- запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

29.  Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была доста

точно освещена и свет не слепил глаза. Протереть арматуру и светильник. Пользоваться местным освещением напряжением выше 36 В запрещается.

30.    При всяком перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить электрооборудование станка.

31.    При работе за станком необходимо пользоваться деревянной решеткой и со

держать ее в исправном состоянии.

32. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором     и т. п.

33.Укладывать устойчиво на подкладках и стеллажах поданные на обработку и обработанные детали; высота штабелей не должна превышать для мелких деталей 0,5 м, для средних — 1 м, для крупных — 1,5 м.

34.При ремонте станка и пусковых устройств на станке должен быть вывешен плакат: «Не включать — ремонт».

35.Во избежание несчастных случаев и попадания грязи и стружки в механизмы станка запрещается обдувать воздухом из шланга обрабатываемую поверхность и станок.

36.Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на  посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

37.Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к      порученной работе.

38.Надежно и жестко закреплять обрабатываемую деталь на станке.

39.Масса и габаритные размеры обрабатываемой детали должны соответствовать паспортным данным станка.

40.Деталь должна быть надежно застроплена; для подъема применять специально строповочно-захватные приспособления. Освобождать обрабатываемую деталь от стропов или захватных приспособлений только после надежной установки, где надо — и закрепления детали на станке.

41.Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности электрооборудования.

42.Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому.

Глава 3.Требования по охране труда при выполнении работы

43. Выполнять указания по обслуживанию и уходу за станками, изложенные в «Руководстве к станку», а также требования предупредительных таблиц, имеющихся на станке.

44. Устанавливать и снимать режущий инструмент только после полного останова станка.
45. Не работать без кожуха, прикрывающего сменные шестерни.
46. Остерегаться срыва ключа, правильно накладывать ключ на гайку и не поджимать им гайку рывком.
47. Во время работы станка не брать и не подавать через работающий станок какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали станка.
48. Остерегаться наматывания стружки на обрабатываемый предмет или резец, не направлять вьющуюся стружку на себя. Пользоваться стружколомателем.
49. Не удалять стружку от станка непосредственно руками и инструментом, пользоваться для этого специальными крючками и щетками-сметками.
50. Следить за своевременным удалением стружки с рабочего места и станка.
51. Остерегаться заусенцев на обрабатываемых деталях.
52. При возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к устранению вибрации: проверить крепление резца и детали.

53. Токарь должен остановить станок и выключить электродвигатель при:
а) уходе от станка даже на короткое время (если не поручено обслуживание двух или нескольких станков);
б) временном прекращении работы;
в) перерыве в подаче электроэнергии;
г) уборке, смазке, чистке станка;
д) обнаружении неисправности в оборудовании;
е) подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка;
ж) установке, измерении и съеме детали;
з) проверке или зачистке режущей кромки резца; 
и) снятии и надевании ремней на шкивы станка.
54. Передвижение ремня по ступенчатым шкивам на ходу допускается только с применением переводок.
55. При обработке деталей применять режимы резания, указанные в операционной карте для данной детали.
56. Не увеличивать установленные режимы резания без ведома мастера.
57. При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании планшайб следует захватывать деталь кулачками на возможно большую величину. Не допускать, чтобы после закрепления детали кулачки выступали из патрона или планшайбы за пределы их наружного диаметра. Если кулачки выступают, заменить патрон или установить специальное ограждение.
58. При установке (навинчивании) патрона или планшайбы на шпиндель подкладывать под них на станок деревянные прокладки с выемкой по форме патрона (планшайбы).
59. Устанавливать тяжелые патроны и планшайбы на станок и снимать их со станка при помощи подъемного устройства и специального захватного приспособления.
60. Не свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением шпинделя. Свинчивание патрона (планшайбы) ударами кулачков о подставку допускается только при ручном вращении патрона; в этом случае следует применять подставки с длинными ручками (для удержания рукой).
61. В кулачковом патроне без подпора центром задней бабки можно закреплять только короткие, длиной не более двух диаметров, уравновешенные детали; в других случаях для подпора пользоваться задней бабкой.
62. При обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, а также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной восьми диаметрам и более, применять дополнительные опоры (люнеты).
63. При обработке деталей в центрах проверить, закреплена ли задняя бабка, и после установки изделия смазать центр. При дальнейшей работе нужно периодически смазывать задний центр.
64. При работе с большими скоростями применять вращающийся центр, прилагаемый к станку.
65. Нельзя работать со сработанными или забитыми центрами.
66. При обточке длинных деталей надо следить за центром задней бабки: периодически центр следует смазывать и проверять осевой зажим.

67. Во избежание травм из-за инструмента необходимо:
а) включить сначала вращение шпинделя, а затем подачу; при этом обрабатываемую деталь следует привести во вращение до соприкосновения ее с резцом, врезание производить плавно, без ударов;
б) перед остановом станка сначала выключить подачу, отвести режущий инструмент от детали, а потом выключить вращение шпинделя.
68. Резцовую головку отводить на безопасное расстояние при выполнении следующих операций: центрировании деталей на станке, зачистке, шлифовании деталей наждачным полотном, опиловке, шабровке, измерении деталей, а при смене патрона и детали отодвигать подальше также задний центр (заднюю бабку).
69. Следить за правильной установкой резца и не подкладывать под него разные куски металла; пользоваться подкладками, равными площади резца.
70. Резец следует зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя болтами. Нужно иметь набор подкладок различной толщины, длиной и шириной не менее опорной части резца. Не следует пользоваться случайными подкладками.
71. Не затачивать короткие резцы без соответствующей оправки.
72. При подводке резца к оправке или планшайбе соблюдать осторожность и избегать чрезмерно глубокой подачи резца.
73. При надевании планшайбы на конец шпинделя очистить ее от стружки и загрязнения.
74. При обработке вязких металлов, дающих сливную ленточную стружку, применять резцы с выкрутками, накладными стружколомателями или стружкозавивателями.
75. Не пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков.
76. При скоростном резании на токарных станках работать с невращающимся центром запрещается.
77. Обрабатываемую поверхность располагать как можно ближе к опорному или зажимному приспособлению.
78. При установке детали на станок не находиться между деталью и станком.
79. Не класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку передней бабки.
80. При отрезании тяжелых частей детали или заготовок не придерживать отрезаемый конец руками.

81. При опиловке, зачистке, шлифовании обрабатываемых деталей на станке:
а) не прикасаться руками или одеждой к обрабатываемой детали;
б) не производить указанных операций с деталями, имеющими выступающие части, пазы и выемки (пазы и выемки предварительно заделывать деревянными пробками);
в) стоять лицом к патрону, держать ручку напильника левой рукой, не перенося правую руку за деталь.
82. Для обработки деталей, закрепленных в центрах, применять безопасные поводковые патроны (например, чашкообразного типа) или безопасные хомутики.
83. После закрепления детали в патроне вынуть торцовый ключ.
84. При закреплении детали в центрах:
а) протереть и смазать центровые отверстия;
б) не применять центр с изношенными или забитыми конусами;
в) следить за тем, чтобы размеры токарных центров соответствовали центровым отверстиям обрабатываемой детали;
г) не затягивать туго задний центр, надежно закреплять заднюю бабку и пиноль;
д) следить за тем, чтобы деталь опиралась на центр всей конусной частью центрового отверстия; не допускать упора центра в дно центрового отверстия детали.
85. Работать на станке без закрепления патрона сухарями, предотвращающими самоотвинчивание при реверсе, запрещается.
86. Не тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка или детали.
87. Проверить крепление и прочность специальных ограждений, обеспечивающих безопасность и удобство обслуживания, расположенных на уровне 0,5 м и выше над полом

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

88. Выключить станок и электродвигатель.
89. Привести в порядок рабочее место: убрать со станка стружку, инструмент, приспособление, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.
90. Убрать инструмент в отведенные для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.
91. По окончании смены о замеченных дефектах станка, вентиляции и др. и о принятых мерах по их устранению сообщить руководителю работ.
92. Выполнить санитарно-гигиенические процедуры.

Глава 5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

93. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки работу приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности или опасности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить руководителю работ.
94. При появлении отклонений от нормальной работы станка немедленно остановить станок и сообщить руководителю работ.

95. При несчастном случае на производстве необходимо :

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

-сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
97. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность руководство.
98. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану, руководителю работ и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

СОГЛАСОВАНО:                                          ИНСТРУКЦИЮ  РАЗРАБОТАЛ: