СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДЕНО:

Уполномоченное лицо по охране                     Директор

труда работников организации                    _____________ (Ф.И.О.)

_____________ (Ф.И.О.)

от «____» __________ № ______                     «____» ___________ 20___г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с

переносных лестниц и стремянок

№ _______

Глава 1.  Общие требования по охране труда

Работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2м от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более, относятся к работам на высоте.

- К выполнению работ с переносных лестниц и стремянок, когда работник находится на высоте 1,3 м и более допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательством, прошедшие медицинский осмотр,  прошедшие обучение безопасным методам и приёмам работ, стажировку,  инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда.

- Работники обязаны:

- выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и выполнение которой им поручено;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;

- соблюдать требования настоящей инструкции по охране труда;

- при необходимости уметь оказать пострадавшему первую доврачебную помощь;

-  знать местонахождение аптечки, средств пожаротушения;

- пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями;

- во избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнём вблизи сосудов с газами, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, курить только в специально оборудованных местах.

3. В процессе выполнения  работ возможно воздействие на работников опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся  машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

- расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности земли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, грузов;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, изделий;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки.

4. За несоблюдение требований настоящей инструкции работники несут
ответственность в соответствии с законодательством.

5. Запрещается находиться на территории организации, на рабочем месте или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Рабочий, появившейся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе (отстраняется от работы) в соответствующий день.

6. Работники обязаны оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении своего здоровья.

Глава 2.  Требования по охране труда перед началом работы.

7. Перед началом работы необходимо ознакомиться с безопасными способами производства работ, получить задание у руководителя  работ.

8. Проверить исправность спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

9.Проверить исправность применяемых лестниц:

- при осмотре деревянных обращать внимание на состояние древесины, а также качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом запрещается;

-  при осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

10.На лестницах указываются инвентарный номер; дата следующего испытания; принадлежность цеху (участку и т.п.): у деревянных и металлических - на тетивах, у верёвочных - на прикреплённых к ним бирках.

Перед эксплуатацией лестницы испытываются статической нагрузкой

1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролёта

лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе

эксплуатации деревянные (верёвочные и пластмассовые) лестницы ;

подвергаются испытанию один раз в полгода, а металлические - один

раз в год.

Дата и результаты периодических испытаний лестниц и стремянок

фиксируются в Журнале учёта и испытания лестниц.

11.Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м.

Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые

- м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.

применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускаются. У приставных  деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями  устанавливается не менее двух металлических стяжных болтов.

Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть

не менее 300, внизу - не менее 400мм. Расстояние между

ступенями лестниц должно быть от 0,30 м до 0,35 м, а расстояние

от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому

подобного) - не более 0,40 м.

Деревянные детали лестниц подвергаются горячей пропитке

натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным   лаком.

Окрашивать лестницы не допускается.

12.	Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством,
предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при
работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны
быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При
использовании лестниц и стремянок на гладких опорных
поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на них должны быть
надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

13.	Сращивание деревянных приставных лестниц допускается путём
    прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с
    болтовым креплением и тому подобным с последующим испытанием
    статической нагрузкой в 1,2 кН

Сращивание    более    двух    деревянных    приставных    лестниц    не

допускается.

14.Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях и проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкциями.

15.	Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и

тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

16.Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями) не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

17.Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на степени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

18.При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции..

19.При работе с приставной лестницы в местах с оживлённым движением транспортных средств или людей для предупреждения её падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место её установки следует ограждать или охранять. В случае, когда невозможно закрепить лестницу при установке её на гладком полу, у её основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

20.	До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путём осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

21.При перемещении лестницы её необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

22.Работать с двух верхних ступенек лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

23.Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

24.Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

25.Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- с использованием электрического и пневматического инструмента;

- при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжёлых деталей и т.п.

Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, ограждёнными перилами.

26.Не допускается использовать переносные металлические лестницы в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже.

Глава 4.  Требования по охране труда по окончании работы

27.Отключить механизированный инструмент от питающей сети, сдать его на хранение.

28.Переносные лестницы, стремянки и другие приспособления для подъёма на высоту убрать в места хранения.

29.Навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент, ненужные материалы.

30. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в           отведённое место.

31. О всех неисправностях замеченных в процессе работы доложить непосредственному руководителю работ.

32.По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, при возможности принять душ.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. При авариях и несчастных случаях работник должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим доврачебной, а затем и медицинской помощи и поставить в известность руководителя  работ, а также сохранить обстановку, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

34. В случае пожара работники обязаны:

- немедленно прекратить работу

- принять меры по оповещению людей;

- сообщить руководителю работ о случившемся;

- до прибытия пожарной команды принять меры по ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

СОГЛАСОВАНО:

ИНСТРУКЦИЮ  РАЗРАБОТАЛ: